E.Xpert

ELEKTRONSKA REGISTAR KASA SA

FISKALNOM MEMORIJOM

SADRŽAJ

1 	NAMJENA	2

2 		SASTAV KOMPLETA	3

3 		TEHNIČKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE	3

3.1		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	3

3.2 	FUNCTIONALNE KARAKTERISTIKE	3

4.  	KONSTRUKCIJA KASE EXPERT	4

4.1  	TASTATURA	5

4.2		DISPLEJ	8

4.3		BLOK NAPAJANJA	8

4.3.1	Pregled rada baterija i napajanja	9

4.3.2	Nadzor mrežnog napona i  napona NiMH baterije	9

4.3.3	Inicijalno postavljanje.	9

4.4		ŠTAMPAČ	10

4.5		MIKROKONTROLER	11

4.6		PROGRAMSKA MEMORIJA	11

4.7		OPERATIVNA MEMORIJA	11

4.8		SAT I KALENDAR REALNOG VREMENA	12

4.9		INTERFEJSI	12

4.9.1	INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK ELEKTRONSKE VAGE	13

4.9.2	INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK BARKOD SKENERA	13

4.9.3	INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK PC	14

4.9.4	INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK SD KARTICE	15

4.10	FISKALNA MEMORIJA	15

5. 	PODEŠAVANJE SISTEMSKIH PARAMETARA	16

5.1		FISKALIZACIJA	16

5.1.1	PROGRAMIRANJE DATUMA I VREMENA	16

5.1.2	PROGRAMIRANJE IBSA BROJA	17

5.1.3	PROGRAMIRANJE IBFM	17

5.1.4	PROGRAMIRANJE IBO I IPO BROJEVA	17

5.2    	MIJENJANJE MODOVA RADA:FISKALNA KASA/FISKALNI PRINTER	18

5.3    	POSTUPAK RESETA	18

5.4    	REGISTRACIJA SERVISNE INTERVENCIJE	19

5.5     SERVISNI TESTOVI	20

6.		PORUKE O GREŠKAMA	21

7.  	OPIS KOMUNIKACIJE IZMEĐU EFK I PC	22

8.  	SPISAK KOMPONENTI ZA EFK	23

8.1   	SPISAK KOMPONENTI ZA OSNOVNU PLOČU	23

8.2    	SPISAK KOMPONENTI ZA FM MODUL	24

8.3    	SPISAK KOMPONENTI ZA PLOČU IZVORA	25

9.		PLOMBIRANJE	26

9.1		PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA	26

9.2		PROGRAMSKA I FISKALNA PLOMBA	27

10.	ALGORITAM RADA EFK	27

11. 	PRILOZI	31

# 1 NAMJENA

E.Xpert  je multifunkcionalna elektronska registar kasa (EFK) sa fiskalnom memorijom. Servisno uputstvo sadrži podatke bitne za proizvodnju,servisiranje i održavanje elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom E.Xpert , u daljem tekstu EFK.

# 2 SASTAV KOMPLETA

Elektronska fiskalna kasa (EFK) se isporučuje korisniku kao dio kompleta:

- E.Xpert  fiskalna kasa

- Mrežni adapter PAG-024F

- Korisničko uputstvo

- Garantni list i Servisna knjižica

# 3 TECHNIČKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

## 3.1 TECHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Termalni štampač 245D-SEIKO ili ELM 205-APS Р205:

- dvije trake papira sa širinom 28 mm +/-  0.5 mm  i prečnikom  maksimalno  40 mm

- 18 karaktera po liniji na obe trake,kontrolnoj i traci  za račune

- brzina štampanja  - 70mm/s, veličine slova 2 x 1 mm

- Tastatura sa 29 tastera: 11 za cifre i decimalnu tačku  i 18 funkcionalnih

- Dva 16-cifarska jednoredna alfa-numerička displeja , za kupca i kasira

- Fiskalna memorija sa kapacitetom 1800 dnevnih izvještaja

- E.Xpert čuva tekući sadržaj informacija najmanje tri mjeseca poslije odspajanja od

izvora napajanja.

- E.Xpert  ima 3 serijska RS-232 interfejsa, koji omogućavaju rad sa:

-  Elektronskom vagom

-  Barkod skenerom, podešenim na   RS232C mod

-  PC računarom ili GPRS terminalom

Osim u režimu rada Fiskalna kasa , uređaj može da radi i u režimu „Fiskalni printer”, tada on prihvata i izvršava komande sa računara preko RS232 interfejsa. Komunikaciju inicira PC.

- Vanjski GSM/GPRS terminal - DAISY GPRS TERMINAL

- Impulsni izvor napajanja sa eksternim adapterom i integrisanom baterijom 6V /1800 mAh

- Dimenzije  - 220 mm x 105 mm  x 70 mm

## 3.2 FUNCTIONALNE KARAKTERISTIKE

- EFK ima 6 radnih modova, koji se selektuju iz glavnog menija:

- Registracija (PRODAJA)

- Izvještaji bez poništavanja (IZVJEŠT.)

- Izvještaji  sa poništavanjem (NULIRANJE)

- Izvještaji iz fiskalne memorije i  fiskalizacija (FM)

- Programiranje (PROGRAM.)

- Veza  sa PC računarom (PC) – režim fiskalnog štampača nije dozvoljen za fiskalnu kasu Expert i obavezno se isključuje u sistemskim parametrima

- Programiranje, prodaja i izvještaji do 7100  PLUs (artikala)

- Programiranje, prodaja i izvještaji do 50 odjeljenja

- Broj poreskih grupa  - 4 (A, E,J,K)

- Imena i lozinke za 18 kasira, 1 administratoara/vlasnika i 1 servisera

- Mogućnost unošenja cijena kao cijeli ili decimalni brojevi

- Tipovi plaćanja – gotovina, ček, kartica, virman

- Mogućnost štampanja loga kompanije

- Integrisani sat/kalendar sa baterijom

- Mogućnost programiranja pomoću  PC računara preko serijskog RS232C porta

# 4.  KONSTRUKCIJA KASE EXPERT

E.Xpert  registar kasa sa fiskalnom memorijom sastoji se od sljedećih funkcionalnih modula:

- tastatura

- displeji

- štampač

- blok napajanja

- baterijski blok

- glavna ploča

- interfejsi

- fiskalna memorija

## 4.1  TASTATURA

Tasatura sadrži 29 tastera (10 numeričkih i 19 funkcionalnih),u obliku matrice 5x6, sa sljedećim oznakama i namjenom:

FUNKCIJA TASTERA

|  | REŽIMI RADA |
| --- | --- |
| Tipka | PROGRAM. | PRODAJA | IZVEŠTAJI i NULIRANJE | FM |
| МОД | - Prelazak u sledeći radni režim |
| -% | - Programiranje redova zaglavlja /reklame - Ispis trenutnog stanja zaglavlja /reklame - Programiranje količine artikla | - < АЛТ > + < -%> - Službeni iznos novca | - Izvјeštaj prodaje |  |
| КОР | - Test ekrana i radne memorije | - Storno stavke |  |  |
| МЗ | - Potvrda unosa - Prelazak na sljedeći zapis | - Prikaz trenutnog ukupnog iznosa računa | - Izvјeštaj stanja artikala | - Izbor vrste periodičnog izvјeštaja |
| ПЛ | - Podešavanje sistemskih parametara | - Plaćanje čekovima ili karticom |  |  |
| +% | - Programiranje količine artikla - Programiranje imena načina plaćanja | - < АЛТ > + <+%> - Službeni unos novca |  |  |
| АРТ | - Programiranje artikala | - Izdavanje (prodaja) artikla | - Izvјeštaj o prodatim količinama artikala |  |
| КАС | - Programiranje parametara kasira |  | - Izvјeštaj pazara kasira |  |
| C | - Poništava zvučnu i vizuelnu indikaciju greške, i briše nepravilno unijete podatke |
| АЛТ | - Poziva sekundarnu funkciju tipke (kod tipki koje imaju više funkcija) |
| ТОТАЛ | - Potvrda programiranja - Ispis objašenjenja funkcija (HELP) | - Plaćanje gotovinom | - Presjek stanja - Dnevni izvještaj |  |
| КОЛ | - Programiranje poreskih stopa | - Prodaja količine različite od 1 | - Izvještaj prometa po poreskim stopama |  |
| 01 - 04 | - Programiranje odjeljenja | - Brzi tasteri (direktno izdavanje artikala) | - Izvještaj prometa odeljenja |  |
| STREL. NAGORE | - Pomjeranje kontrolne i glavne trake |
| 0 ... 9 | Unos cijene ,količine, kodova slova itd |

UPOREDNA TABELA BROJČANE VREDNOSTI ALFANUMERIČKIH KARAKTERA

Sve slovne vrijednosti koje treba unijeti u procesu programiranja (npr. naziv artikla, naziv odjeljenja i slično) unose se pomoću priložene tabele kodova. Tabela se  može odštampati i na samoj kasi, tako što se u režimu ПРОГРАМ   zada komanda 8 -> КОР ( broj 8 pa tipka КОР jedno za drugim). Za unošenje vrijednosti, koristite brojčanu tastaturu i slјedeće tastere koji odgovaraju potrebnim latiničnim slovima:

Слово

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

типка

NAPOMENA: Da bi ste otkucali veliko latinično slovo M potrebno je pritisnuti tipku sa brojem 4 pa  tipku  O4 koja predstavlja “slovo”  D na tastaturi, jer je kod slova M = 4D. Na ekranu displeja biće ispisano slovo M.

Električna šema sklopa tastature data je u Poglavlju 14, Prilog 7.

Skeniranje 6 vertikalnih kolona vrši se uzastopnim postavljenjem “0”  na svaku od njih .  U svakom trenutku samo jedna od kolona je u stanju log. “0”, dok su ostale u stanju log. “1”.  Kada se pritisne taster, ova nula se prenese na jedan od ulaza CPU ROW1- ROW5.  U zavisnosti od kombinacije  na kojem redu se čita  “0” (ROW 1-5) i u kojoj koloni ova nula je postavljena (COL1-6),dobija se kod pritisnuti taster.

TABELA KODOVA

Latinična tabela kodova

Ćirilična tabela kodova + srpska slova latinice

## DISPLEJ

EFK ima dva jednoredna alfanumerička displeja sa 16 karaktera, za potrošača i kasira. Ako se u radu utvrdi neispravnost displeja , korisnik mora odmah prekinuti rad i pozvati ovlašteni servis. Na displeju se prate sve radnje kod prodaje artikala, storniranja stavki, storniranje računa (reklamacija) itd. Displej ima ispis na oba pisma , veličina karaktera je 6х3 mm.

Indikatori na  displeju

1 – Veza preko GSM mreže (uključen GPRS modul)

2 – Veza sa  PC

3 – Rad sa  SD-karticom (memorijska kartica)

4 – Rad preko  BlueTooth-nije implementiran

5 – Pojavljuje se pri unosu više od 3 pogrešne lozinke (predlažemo da se kasa prvo isključi

pa uključi)

6 – Javlja se pri pojavi greške u radu

7,...,11 – ne koriste se

12 – Javlja se pri korištenju vanjskog adaptera za napajanje

13 – Prikazuje stanje napunjenosti baterija – više crnih “kockica” , baterija je  punija

Električna šema sklopa za pobudu displeja data je u Poglavlju 14,Prilog 6. Kontrola displeja (kupca i kasira) vrši se od strane uC serijskom komunikacijom pomoću signala DISPL_CS, DISPL_CLK i DISPL_SI. Displej kupca se selektuje sa DISPL_CS1. Osvjetljenje displeja može biti regulisano sa potenciometrima R53  i  R52, respektivno za displeje kasira i kupca.

## 4.3  BLOK NAPAJANJA

EFK "EXPERT" je predviđena za rad sa jednosmjernim (DC) naponom 12V/2.5A, koji se dobija pomoću priloženog ispravljača (adaptera) mrežnog napona 220V/50Hz, PAG-024F.  U EFK se nalazi akumulator NiMH 6V/1800mAh koji obezbeđuje autonoman rad uređaja.

UPOZORENJE: U slučaju nepravilne zamjene akumulatorske baterije, javlja se

opasnost od eksplozije. Zamjena je dozvoljena isključivo istim

tipom ili tipom odobrenim od strane proizvođača. Prilikom

zamjene, treba voditi računa o polaritetu baterije.

Adapter je impulsnog tipa.To omogućuje rad sa minimalnim napajanjem od 120V. Izlazni napon iz eksternog adaptera DC 12V se dovodi na ploču izvora EX 100.02 (preko JP1 i FB1) i to :

- na integlalno kolo U1(LM317) obezbedjujući struju od 250 mA za brzo punjenje NiMH baterije (fast charge) i 60-90 mA za dopunjavanje -sporo punjenje - baterije u toku rada kase sa adapterom kada je baterija puna (trickle charge)

- na integralno kolo U2(LM2576) za formiranje napona      +PRN=7,5V+5% za napajanje termalnih komponenata printera

- +VIN=7,5V se koristi dalje  za generisanje napona napajanja svih integralnih kola i to napon:  - V_3.3 za CPU periferije i displeje

-1,8 V za CPU

- 3,3V za napajanje fiskalne memorije, logike printera, SD

kartice i RS232 interjfejsa

-VLED za osvetljavanje displeja i tastature

-4V za napajanje GPRS-a koji su neophodni za normalan rad

fiskalne kase i svih njenih zasebnih delova.

Električne i montažne šeme ploče izvora EX 100.02 date su u Poglavlju 14, Prilozi 1-4.

## 4.3.1.  Pregled rada baterija i napajanja

Dvije baterije se koriste u radu fiskalne kase E.XPERT. Prva, NiMH 6V/1800mAh , je punjiva i obezbeđuje normalan rad fiskalne kase u nedostatku napajanja sa javne mreže.Način povezivanja NiMH baterije obezbeđuje automatski prelaz napajanja sa eksternog adaptera na baterijsko i obrnuto. U slučaju eksternog napajanja punjenje baterije kontrolisano je mikrokontrolerom.Posebni simboli na displeju pokazuju da li je eksterno napajanje prisutno, nivo punjenja baterije , način punjenja baterije (brzo punjenje, postupeno ).  Druga baterija Li 3V/220mAh nije punjiva. U slučaju pada V_3.3 baterija omogućava napajanje  VBATT  koja je neophodna za čuvanje podataka u OM kao i za sat ( datum i vreme). U slučaju  nestanka ili smanjenja  V_3.3V, U3 i U5 su napajani sa VBATT (RAM i SAT). Za detalje pogledajte glavu 14, Prilog  10.

Da bi resetovali EFK neophodno je otvoriti kratkospojnik  JP6 na najmanje 2 minuta. Predhodno  je potrebno isključiti EFK  iz napajanja kao i odspojiti NIMH bateriju sa konektora.

## 4.3.2.  Nadzor mrežnog napona i  napona NiMH baterije

Monitoring mrežnog napona, omogućen je preko razdelnika sa koga signal AC220 preko  otpornika R23-10K(AC PROC) ulazi u CPU. To omogućava da CPU u slučaju pada napona  ili nedostatka  NiMH baterije  sačuva neophodne podatke u memoriji napajanoj sa Li baterije. Monitoring  napona  NiMH baterije je urađen pomoću otpornog djelitelja preko  koga  signal V_PRN dolazi do CPU-a koji prima informaciju  potrebnu za čuvanje neophodnih podataka kao i informaciju o punjenju NiMH baterije.Kada uključimo  kasu CPU posle primljenog reseta počinje rad. Električna šema sklopa data je u Poglavlju 14 , Prilog 10.

## 4.3.3.  Inicijalno postavljanje.

Signal za inicijalizaciju ’RESET’ blokira rad mikrokontrolera pre nego napajenje dostigne nominalne vrednosti. Posebno IC kolo  U6(S80131) prati sve promene napona V_3.3V i generiše signal ’RESET’   Signal sa logičke 0 prelazi u logičku 1 i mikrokontroler počinje rad.  U slučaju pada napona V_3.3V ispod određene vrednosti (vrijednost 3.1+2%)  signal ’RESET’ prelazi iz logičke 1 u logičku 0  i blokira rad mikrokontrolera. Kolo reseta dato je na slici ispod.

## 4.4  ŠTAMPAČ

ЕFK radi sa štampačem 245D-SEIKO ili ELM 205-APS Р205. Ugrađeni termalni printer mehanizam  ima brzinu štampanja do 70mm/s i do 18 karaktera/liniji-traci, jedan valjak i glavu a dve trake. Printer se pogoni pomoću step motora, čija se kontrola ostvaruje preko signala  PH1-PH2. Signali PH1-PH2 dolaze na ulaz specijalnog IC za kontrolu step motor drajvera BA6845FS, a signal PH_EN” određuje struju kroz motor. Podaci se unose u termalni printer serijski a štampaju se paralelno. Električna šema pomoćnog sklopa za priključak štampača data je u Poglavlju 14, Prilog 8 a raspored signala na slici ispod.

Printer ima ugrađen senzor za detekciju nestanka papira i senzor temperature termičke glave. Prvi senzor generiše signal  “Р_END” za mikrokontroler.Ako nema papira EFK prikazuje poruku  “НЕМА ПАПИРА”. Drugi senzor daje mogućnost korektnog doziranja energije na termalni papir da bi pri raznim temperaturama okoline  bio jednak otisak.

Raspored signala na konektoru printera 245-D SEIKO

## 4.5  MIKROKONTROLER

Mikrokontroler vrši sve aritimetičke i logičke operacije , kontrolu periferija kao što su displeji, štampač , tastatura itd. , vrši upis u fiskalnu memoriju , generiše različite vrste izvještaja ... Urađen je sa specijalnim singl čip mikrokontrolerom   - U1 (LPC2210FBD PHILIPS). Električna šema bloka mikrokontrolera sa programskom i operativnom memorijom dat je u Poglavlju 14, Prilog 5.

## PROGRAMSKA MEMORIJA

Programska memorija mikrokontrolera smještena je u paralelnom flešu W39L040АP kapaciteta 512 kbajta. Može se čitati pomoću programa Expert_Setup.exe preko RS232 porta kase. Električna šema bloka mikrokontrolera sa programskom i operativnom memorijom dat je u Poglavlju 14, Prilog 5.

## OPERATIVNA MEMORIJA

Operativna memorija je statička RAM memorija sa organizacijom 128к Х 8- U3 i serijski fleš AT45DB041 U4 od 4 Mbita. Potreban bekap izvor napajanja za čuvanje podataka u RAM memoriji i funkcionisanje sata realnog vremena i kalendara kada je kasa isključena obezbjeđuje se pomoću baterije BAT1. Dioda  D2 izolira ostatak ploče od baterijskog napajanja. Serijskom flešu se pristupa preko linija SI,SO i SCK a selekcija preko linije FL_CS. Baze artikala, odjeljenja, kasira i kupaca nalaze se u fleš memoriji. Može se čitati pomoću programa Expert_Setup.exe preko RS232 porta kase. Ugrađena Li baterija čuva podatke duže od 3 mjeseca a fleš memorija duže od 5 godina.

## 4.8  SAT I KALENDAR REALNOG VREMENA

Sat-kalendar realnog vremena je realizovan sa IC U5. Kvarc kristal  Х2 ima radnu freklvenciju 32 KHz i daje neophodnu stabilnost generisanim impulsima. Mikrokontroler čita informacije o tekućem datumu i vremenu iz njega kao i upisuje tekući datum i vrijeme u slučaju podešavanja ili gubitka sata. Električna šema sata realnog vremena data je na slici ispod. Sat se nalazi na  glavnoj ploči kase.

## 4.9  INTERFEJSI

EFK ima 2 asinhrona interfejsa tipa RS232 koji su instalirani na dva telefonska priključka TS6P4C  sa gornje bočne strane kase, ispod displeja za kupca (donja slika). Jedan konektor ima dva interfejsa za priključak barkod skenera i elektronske vage (slika skenera i vage iznad konektora), a na drugom je priključak za PC a istovremeno i za GPRS terminal (slika monitora). Prisustvo vage mora da se prijavi (Podešavanje parametara u meniju "ПРОГРАМ." )  kao i da se unese oblik i pozicije  podataka za težinski bar kod. Električna šema interfejs dijela Glavne ploče dat je u Poglavlju 14 ,Prilogu 9. Ostvaren je pomoću IC MAX3232C (U12). Kapaciteti C43-C46 koji se nalaze neposredno uz kola služe za generisanje jednosmjernih  napona  (10V koji se koriste kao naponski nivoi prema RS232C standardu.

Takođe  sa lijeve bočne strane postoji otvor za smještanje SD kartice koja služi za unos baza podataka artikala, odjeljenja, kasira ...

## 4.9.1 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK ELEKTRONSKE VAGE

Parametri interfejsa su sljedeći:

Brzina prenosa:   9600 bita/sec

Format podataka    : - 8 informacionih bita

- 1 stop bit

- bez pariteta

Komandni zahtjev za preuzimanje podatka o težini  - 1 byte - AA HEX

Odgovor za grešku 1 bajt – BB HEX u sljedećim slučajevima:

- nepoznata vrijednost

- premašenje opsega

- težina ispod minimuma

- negativna vrijednost težine.

Odgovor nakon zahtjeva za slanje podtaka o težini npr. 14875 g – 4 bajta

| I bajt | II bajt | III bajt | IV bajt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 48 | 75 | CRC |
| BCD | BCD | BCD | HEX |

Četvrti bajt je artimetička suma prethodna tri.

Pozicija signala na konektoru je sljedeća:

| Funkcija | Konektor DB9 - VAGA | Konektor TS6P4C |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 1 |
| Rx | 2 | 3 |
| Tx | 3 | 2 |

## 4.9.2 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK BARKOD SKENERA

Parametri interfejsa su sljedeći:

- Brzina prenosa       : 9600  bita/sec

- Format podataka    : 8 bita podataka

1 stop bit

bez pariteta

- Bez signala CTS/RTS (no  handshaking)

Parametri za skener:

- Terminator – CR/LF

- Transmit ček karakter – onemogućen

| Funkcija SKENER | Konektor DB 9 - SKENER | Konektor TS6P4C |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 4 |
| Tx | 2 | 2 |

## 4.9.3 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK PC

Parametri interfejsa su sljedeći:

Brzina prenosa:   podesivo,difoltno  9600 bita/sec

Format podataka    : - 8 informacionih bita

- 1 stop bit

- bez pariteta

Bez signala CTS/RTS (no  handshaking)

Pozicija signala na konektoru je sljedeća:

| Funkcija-PC | Konektor DB9-PC | Konektor TS6P4C kasa |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 4 |
| Rx | 2 | 2 |
| Tx | 3 | 3 |

Kabl kasa – skener                                              Kabl kasa – PC

## 4.9.4 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK SD KARTICE

Interfejs za SD karticu  nalazi se fizički na  ploči izvora EX100.02. SD kartica je standardna memorijska kartica i preko nje se mogu , nakon ulaska u odgovarajući mod rada , izvršiti programiranja baza artikala, odjeljenja, kupaca i pojedinih parametara kase kao i očitavanje istih. Kartica se stavlja u konektor JP8. Integrisane diode D6 služe da zaštite serijske linije za upis i čitanje , koje idu sa mikrokontrolera; SDO,SDI,SCK,SD_CD i SD_CS.

Signali imaju sljedeću funkciju:

SDO - izlazna linija podataka

SDI – ulazna linija podataka

SCK- takt linija

SD_CD i SD_CS – selekt signali

Električna šema je data u Poglavlju 14, Prilog 2.

## FISKALNA MEMORIJA

On omogućuje memorisanje podataka o realizovanom prometu , prodaji po poreskim grupama, bez mogućnosti ispravke  kao i nezavisno od napajanja čuvanje podataka do 8 godina. Fiskalna memorija se može čitati preko porta kase za vezu sa PC-om pomoću programa Expert_Setup.exe  u meniju PC..........(Fiskalni printer). Fiskalna memorija se kontroliše sa mikrokontrolerom   AT89C2051-ATMEL. Procesor može biti reprogramiran samo nakon skidanja servisne i fiskalne plombe i odlemljavanja , u posebnom programatoru . Procesor ne dozvoljava bilo kakvo brisanje postojećeg fiskalnog rekorda ili prepisivanje po postojećem.  Upis je moguć samo preko  procesora na fiskalnom modulu (ATMEL) i to samo u prvi slobodan rekord. Procesor na fiskalnom modulu je lokovan (niko ne može pročitati program iz njega.

Modul je zaštićen sa neprovidnim plastikom, zaliven i fiksiran brzovezivajućim ljepilom za bočnu stranicu kućišta fiskalne kase. Na konektor za spajanje FM sa osnovnom pločom stavlja se fiskalna plomba. Promjena programa procesora U1 moguća je samo u programatoru,nakon odlemljivanje i brisanja cjelokupnog sadržaja.

Integrisano kolo  serijski FLASH U2 AT45DB161D 16 Mbita je upotrebljeno kao informacioni medij za smještanje fiskalnih podataka. Fiskalna memorija čuva podatke duže od 5 godina bez prisustva vanjskog napajanja ili baterije.

Fiskalna memorija se može čitati preko serijskog porta fiskalne kase pomoću programa Expert_Setup.exe.

Električna i montažna šema FM modula data je u Poglavlju 14 , Prilozi 13 i 14.

# 5.  PODEŠAVANJE SISTEMSKIH PARAMETARA

## FISKALIZACIJA

Fiskalizacija (uvođenje u eksploataciju) sa stanovišta EFK znači aktiviranje fiskalne memorije.  Postupak fiskalizacije i uvođenje u eksploataciju vrši serviser specijalista u prisustvu korisnika i inspektora iz Poreske uprave. Od tog trenutka svi podaci o prodaji se zapisuju u fiskalnu memoriju i postaju dostupni za kontrolu organima Poreske uprave.

Prije fiskalizacije  potrebno je uraditi sljedeće izvještaje sa nuliranjem:

- Dnevni izvještaj

- Izvještaj po artiklima

- Izvještaj po kasirima

- Periodični izvještaj (ako ga ima)

Prije započinjanja postupka fiskalizacije potrebno je provjeriti da li su unešeni podaci o korisniku (heder) , reklamni podaci (futer), poreske stope , načini plaćanja , bar jedno unešeno odjeljenje-grupa roba,bar jedan unešen artikl...

Napomena: Proces fiskalizacije je nepovratan proces i potrebno ga je pažljivo raditi.

Postupak fiskalizacije podrazumjeva unos sljedećih podataka:

- datuma i vremena

- IBSA broja

- IBFM broja

- IBO i IPO brojeva

- moda rada kase

## 5.1 .1        PROGRAMIRANJE DATUMA I VREMENA

Isključite kasu,odspojite Li-ION bateriju poslije skidanja poklopca,otvorite kasu pažljivo , te stavite servisni kratkospojnik JP2 .  Spojite ponovo bateriju bez zatvaranja kase. Uključite adapter u kasu i mrežu 220 V te uključite kasu. Uđite , uz pomoć servisne lozinke, u mod programiranja (ПРОГРАМ.  ......) te pritisnite istovremeno tipke  < АЛТ > + <КОЛ>. Na ekranu displeja pojavljuje se natpis sličan onome ispod:

“ДАТУМ :   080708” u formatu DDMMGG. Unesite korektan datum i pritisnite tipku   <МЗ> .  Pojavljuje se natpis sličan sljedećem  “ВРИЈЕМЕ:    1240” u formatu HHMM. Unesite korektno vijeme te pritisnite tipku <ТОТАЛ>. Vrijeme je programirano i kasa se vraća na početni ekran moda programiranja (ПРОГР.)

Napomena:Datum i vrijeme ne mogu biti prije vremena posljednjeg zapisa u fiskalnoj memoriji . Datum i vrijeme može biti promjenjeno samo u dozvoljenom periodu – nakon Dnevnog izvještaja.

Zimsko/Ljetnja promjena vremena vrši se posljednje nedelje u Oktobru i Martu tako što:

Ako gasite kasu pre 02/03 sata ujutru napravite DI, po paljenju kase uđite u PRODAJA  nakon čega će kasa pitati ЗИМСКО xx:yy тј. ЉЕТНО xx:yy a vi trebate sa M3 potvrditi vrijeme.	Ako je kasa upaljena u istom periodu trebate odštampati DI u 03.00 sata u oktobru, tj u 02.00 u martu, nakon čega će pri ulasku u prodajni režim kasa opet pitati za potvrdu vremena.

Napomena: Pri prelasku na zimsko vrijeme, sat se vraća 1 čas unazad sa 03 na 02. Budući da ste odradili DI u 03.00 vrijeme se ne može vratiti pre izdatog DI. Zato morate čekati 1h bez mogućnosti prodaje tokom čega će na ekranu prikazivati poruka ZIMSKO xx:yy što će odgovarati časovniku. M3 komanda neće biti dostupna tokom toga sata. Tek nakon 1 sat kada vrijeme premaši vrijeme zadnjeg DI, moći ćete vratiti vrijeme unazad.

Ako kod pitanja za prelazak vremena pritisnete taster C smatraće se da ste odustali od izmjene, te će izmjenu vremena moći odraditi samo ovlašćeni servis.

## PROGRAMIRANJE IBSA BROJA

U programiranje IBSA broja ulazi se,u modu programiranja,istovremenim pritiskom na tipke < АЛТ > i <- %>. Na ekranu displeja pojavljuje se  sljedeći natpis:

“ИБСА:           ”  . Unesite IBSA broj pomoću tastature (broj 3 unesete prostim pritiskom na tipku sa oznakom 3). Pritisnite tipku <МЗ> a zatim tipku <ТОТАЛ>. Nakon zahtjeva da potvrdite unos pritisnite tipku <МЗ> ponovo. Time je završen unos IBSA broja.

## PROGRAMIRANJE IBFM

Broj fiskalne memorije unosi se jednokratno i ne može se promijeniti, zato upis vršite pažljivo.  Sastoji se od osam (8) karaktera, dva (2) slova i šest (6) cifara. Karakteri se unose kao alfanumerici tj. broj 0 se unosi kao 30, broj 1 kao 31, slovo A  kao 41 itd...

( pogledajte tablicu ASCII kodova- unosi se heksadecimalana vrijednost ).

Pritisnite par puta tipku “МОД”  dok na ekranu displeja se ne pojavi natpis   “ФМ     ......”

Unesite servisnu lozinku i potvrdite je  pritiskom na tipku <КАС> .  Na ekranu će se pojaviti poruka:   “ФМ”.   Pritisnite tpku <КАС> . Na ekranu se pojavljuje poruka :

“ФМ  ПРОГ”.  Pritisnite tipku  <- %>.   Na ekranu se pojavljuje  poruka:

“ИБФМ:           ”.

Unesite broj IBFM iz opsega koji je odobrila Poreska uprava za određenu kasu proizvođača DIGIT D.O.O.  Zaključite unos pritiskom na tipku <МЗ>. U slučaju  pogrešno unešenog  karaktera, obrišite ga pritiskom na tipku <C>. Pojavljuje se natpis za zahtjevom za potvrdu. Potvrdite unos ponovnim pritiskom na tipku  <МЗ>.

## PROGRAMIRANJE IBO I IPO BROJEVA

Pritisnite par puta tipku “МОД”  dok na ekranu displeja se ne pojavi natpis   “ФМ        ......” .

Unesite servisnu lozinku i potvrdite je  pritiskom na tipku <КАС> .  Na ekranu će se pojaviti poruka:

“ФМ”.

Pritisnite tpku <КАС> . Na ekranu se pojavljuje poruka :

“ФМ  ПРОГ”.

Pritisnite tipku  <+ %>.  Na ekranu se pojavljuje  poruka:

“ИБО:           ”.

Unesite IBO broj . Pošto su u pitanje karakteri broj 0 se unosi kao 30, broj 1 kao 31 itd... Potvrdite unos pritiskom na tipku <МЗ>. U slučaju  pogrešno unešenog  karaktera, obrišite ga pritiskom na tipku <C>. Sada se pojavljuje tekst sa natpisom:

“ИПО:            ”. Unesite IPO broj na isti način i potvrdite pritiskom na tipku <МЗ>. Sada se pojavljuje zahtjev za unos moda rada kase Maloprodaja (“M”), Veleprodaja (“B“) ili

Oboje (“O“). Unesite sljedeće brojeve:

- 1 za Maloprodaju

- 2 za Veleprodaju

- 3 za Maloprodaju i Veleprodaju , kombinovano

Završite unos pritiskom na tipku <МЗ>. Pojavljuje se natpis za zahtjevom za potvrdu. Potvrdite unos ponovnim pritiskom na tipku  <МЗ>. Time je postupak fiskalizacije završen i kasa će odštampati službeni isječak sa svim podacima vezanim za fiskalizaciju , kao i datum fiskalizacije. Skinite servisni kratkospojnik, odspojite mrežni adapter i bateriju te zatvorite kasu i stavite servisnu plombu.

Napomena: Za datum fiskalizacije uzima se vrijeme završetka fiskalizacije ,tj.

potvrde unosa moda rada. Ako kasa nije fiskalizovana ne mogu se

štampati fiskalni dokumenti. Fiskalni logo se štampa samo na

fiskalnim dokumentima.

## 5.2    MIJENJANJE MODOVA RADA:FISKALNA KASA/FISKALNI PRINTER

Pritisnite par puta tipku “МОД”  dok na ekranu displeja se ne pojavi natpis  “PC....”

Unesite lozinku, nakon toga na ekranu displeja pojavljuje se natpis “ФИСКАЛНИ ПРИНТЕР”. Izlazak iz moda Fiskalni printer se vrši pritiskom na tipku “МОД”  . Ovaj mod je omogućen samo ako je sistemski parametar REŽIM PRINTERA postavljen na 1. Ovaj mod nije dozvoljen i korištenje uređaja u ovom modu se zabranjuje.

## 5.3    POSTUPAK RESETA

Ukoliko je kasa iz bilo kog razloga blokirana najbolje je primjeniti postupak reseta.

Da bi se izveo postupak reseta  treba uraditi sljedeće:

- - isključiti napajanje (prekinuti dovod  220 V);

- - isključiti bateriju 6V/1800 mAh

- - skinuti servisnu plombu i otvoriti kasu;

- - na glavnoj ploči pronaći i skinuti kratkospojnik sa  ЈP6 i sačekati oko 2  minuta;

- - vratiti kratkospojnik na ЈP6

- - ponovo uključiti bateriju pa napajanje 220 V a zatim uređaj;

- - po uključenju vrši se inicijalizacija baze artikala

- kada je postupak reseta urađen ,potrebno je i izvršiti podešavanje datuma/vremena. Prvo se pojavljuje natpis kao npr: ''ДАТУМ:    020108'' . Unesite datum u formatu DDMMGG. Pritisnite tipku <МЗ> . Sada se pojavljuje natis sličan sljedećem npr. ''ВРИЈЕМЕ:     1200 ''. Unesite vrijeme u formatu HHMM. Pritisnite tipku <ТОТАЛ>. Datum i vrijeme ne mogu biti prije vremena posljednjeg zapisa u fiskalnoj memoriji niti iza trenutnog datuma i vremena. Štampa se isječak sličan ovom na slici ispod lijevo:

Na slici iznad desno dat je položaj kratkospojnika JP6.

Napomena:  Reseti se bilježe u fiskalnu memoriju. Implementirani su reseti tipa Ц i  П. Reset tipa Ц se  generiše samo poslije promjene firmware-a. Svi ostali reseti su tipa П. Maksimalan broj reseta je 50. Poslije toga kasa se blokira za dalju prodaju i moguće je samo očitavanje putem programa Expert_Setup.exe preko RS232 porta fiskalne kase.

## 5.4    REGISTRACIJA SERVISNE INTERVENCIJE

Ovom modu rada kase se može pristupiti samo od strane ovlaštenog lica - servisera. Po završetku servisa potrebno je  uraditi sljedeće:

- Na način opisan u glavi 5.1 staviti servisni kratkospojnik JP2. Uključiti kasu , ući u mod programiranje pomoću servisne lozinke te istovremeno pritisnuti tipke  < АЛТ > + <KOP>. Na ekranu displeja pojavljuje se natpis sličan onome ispod:

- “ДАТУМ :   020708” u formatu DDMMGG. Unesite korektan datum početka intervencije i pritisnite tipku   <МЗ> .  Pojavljuje se natpis sličan sljedećem  “ВРИЈЕМЕ:    1240” u formatu HHMM. Unesite tačno vrijeme početka intervencije , ali ne prije nego što je urađena fiskalizacija i pritisnite tipku <МЗ> .

- Pojavljuje se natpis “ТИП:          00”. Unesite tip servisne intervencije (1..9 respektivno) prema Pravilniku i pritisnite tipku <ТОТАЛ>. Štampa se prvi dio servisnih informacija koji se odnose na početak intervencije i traži se potvrda (“Потврда - МЗ”). Potvrdite  pritiskom na tipku <МЗ> . Štampa se završni dio podataka  servisnih informacija. Datum i vrijeme završetka servisiranja je tekuće vrijeme.

Kasa dozvoljava unos  80 servisnih intervencija prije zamjene fiskalne memorije.

Skinite servisni kratkospojnik , te prema opisu u 5.1.4 zatvorite kasu. Na slici ispod dat je oblik službenog isječka za servisnu intervenciju.

Napomena: Brojači servisnih intervencija se ne mogu brisati. Postavljaju se na nulu automatski po  završetku procesa fiskalizacije. Datum i vrijeme početka i kraja servisne intervencije ne mogu biti prije vremena posljednjeg zapisa u fiskalnoj memoriji niti iza trenutnog datuma i vremena. Kasa dozvoljava maksimalno 80 servisnih intervencija. Poslije toga kasa se blokira za dalju prodaju i moguće je samo očitavanje fiskalne memorije preko porta fiskalne kase.

## 5.5     SERVISNI TESTOVI

Da bi ste izvršili brzu provjeru ispravnosti uređaja  uradite sljedeće testove.

Uđite u režim "ПРОГРАМ." unosom šifre servisera ili vlasnika i pritisnite tipku КАС . Sada uradite sljedeće za razne testove:

- Test displeja                                   1   КОР

- Štampa se broj preostalih slobodnih zapisa,     3   КОР

reseta i promjena poreskih stopa

- Test da li je FM memorija prazna                4   КОР

- Ima li dovoljno papira (Paper OK)               5   КОР

- Test RS1 i RS2 konekcije                        6   КОР

- Test RAM – a    (RAM OK )                       7   КОР

- Štampaj karaktere i kodove (Test printera)      8   КОР

- Prikaži čeksumu programske memorije             9   КОР

- Testiraj barkod čitač                          10   КОР

- Testiraj FLASH memoriju (Flash OK)             11   КОР

- Prikaži kodove karaktera                       12   КОР

- Odštampaj dijagnostičke podatke                55   КОР

Na ekranu se prikazuje po 8 karaktera,sljedeća grupa

se prikazuje poslije pritiska tipke МЗ.

# poruke o greškama

| Broj | Poruka | Opis greške |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРЕКОРАЧЕЊЕ | Prekoračenje |
| 3 | ПРЕКОР. БР. СТАВКИ | Nemate prave napraviti više stavki u ovom računu |
| 4 | ПРЕКОР. ПЛАЋАЊЕ | Nemate prave napraviti više plaćanja u ovom računu |
| 5 | ВРИЈЕДНОСТ НУЛА | Pokušaj da se napravi transakcija čija je vrijednost nula. |
| 6 | ПОЧЕТАК ПЛАЋАЊА | Pokušaj da se napravi prodaja odmah po startu plaćanja |
| 7 | ОПЕРАЦ. ЗАБРАЊЕНА | Nemate pravo na ovu operaciju |
| 11-13 | ПРЕВИШЕ ТАЧАКА | Unešeno više od jedne decimalne tačke , ili znaka '+' ili '-' |
| 14 | ПОГРЕШАН СИМБОЛ | Npr. barkod koji ne sadrži samo cifre |
| 15 | ПРЕВИШЕ ДЕЦИМАЛА | previše decimala iza decimalne tačke npr. za cijenu 1.003 KM |
| 16 | ПРЕВИШЕ СИМБОЛА | Unešeno više karaktera nego što je dozvoljeno |
| 20 | ПОГРЕШАН ТАСТЕР | U ovom slučaju izabrali ste pogrešan taster |
| 21 | ПОГРЕШ. ВРЕДНОСТ | Vrijednost je izvan dopuštenog opsega |
| 22 | ЗАБРАЊЕНА ОПЕР. | Pogledajte sistemski parametar 10 |
| 23 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Pokušaj da se napravi dubinski storno poslije međuzbira, prekoračenja ili rabata |
| 24 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Pokušaj da se napravi dubinski storno nepostoječe stavke |
| 25 | ПОГРЕШНА ОПЕРАЦ. | Attempt to make a deep void over non-existing transaction. |
| 26 | НЕМА ЗАЛИХА | Pokušaj prodaje artikla u količini većoj nego što je njegovo stanje na lageru |
| 27 | ГРЕШКА ВАГЕ | Pogrešna komunikacija sa elektronskom vagom |
| 41 | ПОГРЕШАН БАРКОД | Nekorektan barkod (pogrešna kontrolna suma) |
| 42 | НУЛТИ БАРКОД | Pokušaj da se napravi prodaja sa nultim barkodom |
| 43 | ЗАБРАЊЕН БАРКОД | Attempt to program or report with a weighted barcode |
| 44 | НЕПОСТОЈ. БАРКОД | Pokušaj prodaje sa neprogramiranim barkodom |
| 45 | ДУПЛИ БАРКОД | Attempt to program an already existing barcode |
| 61 | ПОГРЕШНА КАРТИЦА | Provjerite je li kartica stavljena korektno. Izvadite je i stavite ponovo |
| 62 | ФАЈЛ НЕ ПОСТОЈИ | Ne postoji fajl pod ovim imenom (SD kartica) |
| 63 | ГРЕШКА У ФАЈЛУ | Operacije unutar ovog fajla se ne mogu uraditi |
| 66 | НЕКОРЕК. ЛОЗИНКА | Nekorektna lozinka |
| 71 | НЕКОР. ПОДАЦИ ФМ ! | Nekorektni podaci u FM |
| 72 | !ГР. УПИСА У ФМ !!! | Greška u FM zapisu |
| 91 | ПОТР ДНЕВНИ ИЗВ. | Dnevni izvještaj sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 92 | ПОТР. ИЗВ. КАСИРА | Izvj. po kasirima sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 93 | ПОТР. ИЗВ. АРТИК. | Izvj. po art. sa nuliranjem mora biti izvršen prije tražene operacije |
| 94 | ИЗМЈЕНА ЗАБРАЊ. | Ovo polje ne može biti programirano. |
| 81 | ПРЕКОР. ДНЕВНИ | Prekoračenje u dnevnom izvještaju. Potrebno ga je odštampati. |
| 82 | ПРЕКОРАЧЕЊЕ 24h | Više od 24 h bez Dnevnog izvještaja |
| 83 | ПРЕКОР. КАСИРА | Prekoračenje sume po kasiru, potreban Izvještaj po kasirima sa nuliranjem |
| 84 | ПРЕКОР. АРТИКАЛА | Prekoračenje sume po artiklima, potreban Izvještaj po artiklima sa nuliranjem |
| 108 | ПОГРЕШНА ШИФРА | 3 uzastopna pokušaja da se unese pogrešna lozinka |

# 7.  OPIS KOMUNIKACIJE IZMEĐU EFK I PC

Opis komunikacije ćete naći u posebnom Uputstvu sa opisom protokola kasa-PC .

# 8.  SPISAK KOMPONENTI ZA EFK

## 8.1   SPISAK KOMPONENTI ZA OSNOVNU PLOČU

| Kol | Vrijednost | Oznaka | Kućište |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | R3 R71 R76 R77 R80 R81 R93 R96 | 0603 |
| 23 | 0.1uF/25V | C8 C11 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C31 C44 C45 C46 C47 | 0603 |
| 3 | 1K | R17 R18 R67 | 0603 |
| 7 | 1M | R11 R12 R13 R14 R15 R44 R48 | 0603 |
| 1 | 1M | R87 | 1206 |
| 6 | 1nF/25V | C4 C3 C43 C58 C32 C60 | 0603 |
| 2 | 1uF/16V | C34 C59 | 0603 |
| 1 | 2.2u/10VTantal | C7 | 1206 |
| 2 | 2M | R94 R95 | 0603 |
| 1 | 3,6V Lithium | BAT1 | BATTERY-VERT |
| 3 | 4.7K | R22 R35 | 0603 |
|  |  | R63 |  |
| 1 | 4.7uF/16V | C35 | 1206 |
| 4 | 4.7uF/10V | C36 C37 | 1206 |
|  |  | C38 C39 |  |
| 1 | 8PIN CONN | J1 | W1.25-8 |
| 21 | 10K | R4 R10 R16 R19 R20 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R38 R45 R74 R75 R83 R84 R85 R86 | 0603 |
| 1 | 10uF/10V Tantal | C30 | 1206 |
| 1 | 10uF/16V | C33 | EC-CASEB |
| 1 | 10uF/16V Tantal | C29 | EC-CASEB |
| 1 | 16.000MHz | X1 | XTAL1 |
| 2 | 20K | R52 R53 | POT_SMD |
| 1 | 30K | R49 | 0603 |
| 2 | 39p | C1 C2 | 0603 |
| 1 | 47K | R64 | 0603 |
| 1 | 47K/330k | R66 | 0603 |
| 1 | 47k | R68 | 1206S |
| 2 | 47uF/10V | C9 C42 | CAP_SMD |
| 1 | 56K | R47 | 0603 |
| 1 | 74HC123 | U8 | SSOP-16 |
| 12 | 100K | R1 R5 R6 R7 R8 R9 R41 R82 R88 R89 R90 R91 | 0603 |
| 1 | 100K | R2 | 1206 |
| 2 | 100nF | C5 C6 | 0603 |
| 1 | 150 (33) | R32 | 1206 |
| 1 | 150 (62) | R69 | 1206 |
| 2 | 150 | R50 R51 | 1206 |
| 9 | 150/220 | R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61R62 | 0603 |
| 1 | 169K/1% | R40 | 0603 |
| 1 | 220uF/16V | C41 | CAP_SMD |
| 1 | 220uF/16V | C411 |  |
| 3 | 250uH | L1 L2 L3 | 0603 |
| 1 | 287K/1% | R39 | 0603 |
| 3 | 330 | R31 R70 R97 | 0603 |
| 1 | 470K | R42 | 0603 |
| 2 | 2200uF/10V | C56 C57 |  |
| 1 | 32768Hz | X2 |  |
| 1 | AT45DB041 | U4 | SOIC-8 |
| 1 | BA6845FS | U11 | SSOP-A16 |
| 4 | BAS40_07 | D15 D16 D17 D18 | SOT-143 |
| 2 | BAT54C | D1 D2 | SOT-23 |
| 1 | BC807 | Q5 | SOT-23 |
| 6 | BC817 | Q1 Q2 Q3 Q4 Q7 Q8 | SOT-23 |
| 2 | BEAD | FB1 FB2 | SMD_BEAD |
| 1 | BS62LV1027SIG-70 | U3 |  |
| 2 | CON2 | J2 J3 | W1.25-2 |
| 1 | CON5 | JP5 | WS-5 |
| 1 | CON8 | J5 | W1.25-8 |
| 1 | CON10 | J8 | W1.25-10 |
| 1 | CON14 | J9 | FPC_14 |
| 1 | ELM205 | JP7 | FPC_27ZIFSTRAIGHT |
| 1 | FM | JP4 | FPC_ZIF |
| 1 | HAT1026R | Q6 | SO-8 |
| 2 | JUMPER | JP1 JP2 SIP2 |  |
| 9 | LED | D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 | 0603 - LED |
| 1 | LPC2210FBD144NXP | U1 | SQFTP144 |
| 1 | MAX3232 | U12 | SSOP-16 |
| 1 | MCL4148 | D3 | MICROMELF |
| 2 | MMSZ4679T1 | D4 D20 | SOD-123 |
| 1 | OPTOKAPLER | JP9 | W1.25-4 |
| 1 | PESD3V3 | D19 | SOD-323 |
| 1 | PIEZO | SP1 | SIP2 |
| 1 | PLS-2S | JP6 | SIP2 |
| 1 | RS5C372A | U5 | SSOP8 |
| 1 | S80131 | U6 | SOT-23_5 |
| 1 | TPS76801 | U10 | SO-8 |
| 2 | TPS76901-Q1 | U7 U9 | SOT-23_5 |
| 1 | W39L040 AP70 | U2 | PLCC32-SOCKET |
| 1 | TASTATURA EXPERT |  |  |
| 2 | DISPLEJ |  | KMD2045-A-00 SYNC |
| 1 | DONJI POKLOPAC |  |  |
| 1 | GORNJI POKLOPAC |  |  |
| 1 | BOČNI POKLOPAC | LIJEVI |  |
| 1 | BOČNI POKLOPAC | DESNI |  |

## 8.2    SPISAK KOMPONENTI ZA FM MODUL

| Kol | Vrijednost | Oznaka | Kućište |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1uF/16V | C1 C2 | 1206 |
| 1 | 8MHz | X1 |  |
| 2 | 27p | C4 C5 | 0805 |
| 1 | AT45DB161D | U2 |  |
| 1 | AT89C2051-24SU | U1 | SOT-20 |
| 1 | CON8 | J1 | FFC CABLE |

## 8.3    SPISAK KOMPONENTI ZA PLOČU IZVORA

| Kol | Vrijednost | Oznaka | Kućište |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | R43 R44 R45 | 0603 |
| 2 | 0.1 | C6 C21 | 0603 |
| 1 | 1K | R11 | 0805 |
| 2 | 1nF | C3 C9 | 0805 |
| 1 | 2.2u/16V TANTAL | C5 | 1206 |
| 1 | 4.7k | R6 | 1206 |
| 1 | 4.7uF/10V | C27 | 1206 |
| 1 | 5.1K | R9 | 0805 |
| 1 | 5.6V | D1 | MINIMELF |
| 1 | 8PIN | JP6 | W1.25-8 |
| 1 | 10 (0) | R18 | 1206 |
| 4 | 10 | R2 R3 R4 R17 | 1206 |
| 1 | 10K | R33 | 0603 |
| 1 | 10K | RN1 | 0612 |
| 1 | 10uF/16V | C26 | EC-CASEB |
| 1 | 15pF | C25 | 0603 |
| 1 | 30K 1% | R15 | 0805 |
| 3 | 33 | R12 R13 R14 | 1206 |
| 1 | 47p | C8 | 0603 |
| 1 | 100 | R34 | 0805 |
| 1 | 100K 1% | R16 | 0805 |
| 1 | 100K | R32 | 0603 |
| 2 | 100K | R7 R8 | 0805 |
| 2 | 100n | C14 C15 | 0603 |
| 1 | 100uH | L1 | SSL1306T |
| 1 | 120K | R5 | 0805 |
| 1 | 150K | R10 | 0805 |
| 1 | 150p | C7 | 0603 |
| 1 | 220 | R1 | 1206 |
| 1 | 2200u/16V | C1 |  |
| 2 | 2200uF/10V | C2 C4 |  |
| 1 | BAS40_07 | D14 | SOT-143 |
| 1 | BATTERY PACK | JP2 | SPOX-3 |
| 1 | CON5 | JP3 | WS-5 |
| 1 | CON8 | JP7 | W1.25-8 |
| 1 | DC LACK | JP1 | DC JACK |
| 1 | FB | FB3 | 1206S |
| 2 | FB | FB1 FB2 | SMD_BEAD |
| 1 | FSMD035 | R38 | 1206 |
| 1 | LM317T | U1 | TO-220 |
| 1 | LM2576 | U2 | TO-263 |
| 1 | MJD122 | Q1 | TO-252 |
| 1 | P6KE39CA | D7 |  |
| 1 | PC | JP5 | JACK - PJ-U-8P8C |
| 1 | PROCONN-SCD009 | JP8 | PROCONN-SCD009 |
| 1 | REW | J1 | W1.25-2 |
| 1 | SCALES / BC | JP4 | ACK - PJ-U-8P8C |
| 3 | SK34 | D3 D4 D5 | SMB |
| 1 | SMF05C | D6 | SOT-363 |
| 1 | SS14 | D2 | SMA |

# plombiranje

## 9.1    PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA

Na slici su prikazane pozicije za postavljanje proizvođačke i servisne plombe. Proizvođačka i servisna se nalazi na desnoj strani fiskalne registar kase, ispod staklenog ''prozorčića''. Prozorčić se lako skida nakon blagog otvaranja kase. Posle zatvaranja kase nanosi se pečatna masa na označenu poziciju i odgovarajućim pečatom vrši plombiranje. Takođe se stavlja servisna plomba tipa naljepnice na prednju bočnu stranu kase . Unutrašnjosti kase se ne može pristupiti bez skidanja proizvođačke ili servisne plombe.

Izgled pečeta   za plombiranje

## PROGRAMSKA I FISKALNA PLOMBA

Na slici pozicija 1  predstavlja mjesto postavljanja programske plombe a na mjestu 2  fiskalne plombe na konektor fiskalnog modula,a na poziciji 3 plombe na operativnu memoriju. Plombe su tipa naljepnice. Na lijevi bočni poklopac kućišta kase , na mjestu gdje se stavlja zaliveni fiskalni modul kanuti  na 2 mjesta po kap brzo-vezivajućeg ljepila radi  blagog učvršćenja modula .

# 10.  algoritam rada EFK

# prilozi

Prilog 1 -  Električna šema ploče izvora  EX 100.02

Prilog 2 -  Električna šema ploče izvora  EX 100.02 - interfejsi

Prilog 3 -   Montažna šema  ploče izvora EX 100.02 – Gornja strana

Prilog 4 -   Montažna šema  ploče izvora EX 100.02 – Donja strana

Prilog 5 -   Električna šema  sklopa kontrolne logike - Glavna ploča

Prilog 6 -    Električna šema sklopa displeja – Glavna ploča

Prilog 7 -  Električna šema sklopa tastature – Glavna ploča

Prilog 8 -  Električna šema sklopa printera – Glavna ploča

Prilog 9 -    Električna šema RS232 interfejsa – Glavna ploča

Prilog 10 -  Električna šema bloka napajanja – Glavna ploča

Prilog 11 -   Montažna šema Glavne ploče – EX 01.01 – donja strana

Prilog 12 -   Montažna šema Glavne ploče – EX 01.01 – gornja strana

Prilog 13 -  Električna šema ploče fiskalnog modula

Prilog 14 – Montažna šema ploče FM modula MB 01.03 – strana komponenata

# Text boxes

DISPLEJ ZA KASIRA

TASTER UKLJ./ISKLJ

TASTATURA

PAPIR

ŠTAMPAČ

GORNJI POKLOPAC

DONJI POKLOPAC

DISPLEJ ZA KUPCA

PLOMBA

|  | —0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2− | SP 20 | ! 21 | " 22 | # 23 | $ 24 | % 25 | & 26 | ' 27 | ( 28 | ) 29 | * 2A | + 2B | , 2C | - 2D | . 2E | / 2F |
| 3− | 0 30 | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | : 3A | ; 3B | < 3C | = 3D | > 3E | ? 3F |
| 4− | @ 40 | A 41 | B 42 | C 43 | D 44 | E 45 | F 46 | G 47 | H 48 | I 49 | J 4A | K 4B | L 4C | M 4D | N 4E | O 4F |
| 5− | P 50 | Q 51 | R 52 | S 53 | T 54 | U 55 | V 56 | W 57 | X 58 | Y 59 | Z 5A | [ 5B | \ 5C | ] 5D |  | _ 5F |
| 6− | ` 60 | a 61 | b 62 | c 63 | d 64 | e 65 | f 66 | g 67 | h 68 | i 69 | j 6A | k 6B | l 6C | m 6D | n 6E | o 6F |
| 7− | p 70 | q 71 | r 72 | s 73 | t 74 | u 75 | v 76 | w 77 | x 78 | y 79 | z 7A |  |  |  |  |  |

|  | —0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8− | Ђ 80 |  | Ć 82 |  | Č 84 | Đ 85 | Š 86 | Ž 87 |  |  | Љ 8A |  | Њ 8C |  | Ћ 8E | Џ 8F |
| 9- | ђ 90 |  | ć 92 |  | č 94 | đ 95 | š 96 | ž 97 |  |  | љ 9А |  | њ 9C |  | ћ 9E | џ 9F |
| A− |  |  |  | Ј A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ј BC |  |  |  |
| C− | А C0 | Б C1 | В C2 | Г C3 | Д C4 | Е C5 | Ж C6 | З C7 | И C8 |  | К CA | Л CB | М CC | Н CD | О CE | П CF |
| D− | Р D0 | С D1 | Т D2 | У D3 | Ф D4 | Х D5 | Ц D6 | Ч D7 | Ш D8 |  |  |  |  |  |  |  |
| E− | а E0 | б E1 | в E2 | г E3 | д E4 | е E5 | ж E6 | з E7 | и E8 |  | к EA | л EB | м EC | н ED | о EE | п EF |
| F− | р F0 | с F1 | т F2 | у F3 | ф F4 | х F5 | ц F6 | ч F7 | ш F8 |  |  |  |  |  |  |  |

ГОТОВИНА:  123.4

VAGA/SKENER

TIP INTERVENCIJE

KRAJ INTERVENCIJE

POČETAK INTERVENCIJE

BOČNI POKLOPAC

==================

“Трговина” д.о.о.

ДРАГСТОР МАКСИ

Продавница бр. 1

Вука Караџића 4

ИБО: 4400000000003

ИПО:  400000000003

ИБФМ: СЕ123450

------------------

ИНТЕРВЕНЦИЈА

------------------

03  И

ДЕСИЛО СЕ:

13.07.2008-17:25

МОЛИМ ПОТВРДИТЕ

------------------

ОСТАЛО СЕРВИСА: 77

ФМ ЗАПИС

13.07.2008-19:00

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

==================

Greška

Blokiraj

OK

Test MainBoard

Fleš

Greška

Greška Tip “C”

Test RAM

Greška

OK

Greška Tip “P”

OK

Unesi datum i vrijeme

Main Menu

Prodaja (Registracija)

X Raport (bez poništavanja)

Z Raport (sa poništavanjem)

Programiranje

FM mod

Mod Fiskalni printer

SD kartica mod

Unos Lozinke

Unos tipa dokumenta: “МФР”,”МРР”,”ВФР”,”ВРР”

Unos  IBK (ako je potrebno)

prodaja artikla

……………..

Storno (ako je potrebno)

Međuzbir

Plaćanje

Zaključenje računa

Prodaja (Registracija)

Vrati podat.?

Da

Ne

Vrati podatke i nastavi sa radom

Glavni meni

Uključenje

Test FM

Dijagram toka za E.Xpert

1/2

Dnevni X raport – bez poništavanja („ПРЕСJЕК СТАЊА”)

Izvještaj po kasirima

Izvještaj po artiklima

Izvještaj po odjeljenjima

Mod “X” raport

Dnevni Z raport – sa poništavanjem(„ДНЕВНИ ИЗВJЕШТАJ”)

Izvještaj po kasirima

Izvještaj po artiklima

Mod “Z” raport

Programiranje kasira

Programiranje  poreskih stopa

Programiranje  datuma i vremena

Programiranje sistemskih parametara

Programiranje  hedera/futera

Programiranje odjeljenja

Programiranje artikala

Programiranje servisnih intervencija

Programiranje IBSA

Programiranje  podataka o kupcima

Test periferija

Mod Programiranja

Programiranje „ИБФМ:”

Programiranje „ИБО:”, „ИПО” i “Мод рада”

Fiskalni raport ( “ПЕРИОДИЧНИ ИЗВJЕШТАJ”)

FM mod

1/2

2/3

Unos tipa dokumenata: “МФР”,”МРР”,”ВФР”,”ВРР”

Unos  IBK (ako je potrebno)

Prodaja artikala

……………..

Storno (ako je potrebno)

Međuzbir

Plaćanje

Zaključenje računa

Štampanje ne-fiskalnih dokumenata

Dnevni X raport („ПРЕСJЕК СТАЊА”)

Dnevni Z raport („ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАJ”)

Izvještaj po kasirima (X ili Z)

Izvještaj po artiklima (X ili Z)

Izvještaj po odjeljenjima

Programiranje kasira

Programiranje poreskih stopa

Programiranje datuma i vremena

Programiranje sistemskih parametara

Programiranje Heder / Futer linija

Programiranje odjeljenja

Programiranje artikala

Programiranje servisnih intervencija

Programiranje IBSA

Programiranje podataka o kupcima

Napomena : Ove operacije su moguće poslije unosa IBSA broja

Mod Fiskalni Printer

Čitanje i upis podataka iz / u SD karticu

SD kartica mod

2/3

==================

“Трговина” д.о.о.

ДРАГСТОР МАКСИ

Продавница бр. 1

Вука Караџића 4

ИБО: 4400000000003

ИПО:  400000000003

ИБФМ: СЕ123450

------------------

РЕСЕТ ТИП        П

0006

УНЕСИ ДАТУМ И САТ

ПРЕОСТАЛО РЕСЕТА:

44

СЛОБОДНИХ ЗАПИСА:

1788

29.07.2008-19:00

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

==================

POLOŽAJ JP2

REDNI BROJ SERVISA

PC/TERMINAL

1

SERVISI

1 – Н   neosnovan

2 – Т   tehn. pregled

3 – Б   popr. bez skid. prog. pombe

4 – П   popr. sa skid. prog. plombe

5 – Ф  popr. sa skid. fisk. plombe

6 – О  popr. sa skid. pr. i fisk. pl.

7 – К  izmjena sadr. prog. mem.

8 – М  zamjena fiskalnog modula

9 – И  izmjena prog. mem. i FM

2

3

MJESTO ZA SERVISNU PLOMBU

NALJEPNICA

MJESTO ZA PROIZVOĐAČKU  I SERVISNU PLOMBU

АРТ

ПЛ

01

04

03

02