Favourite

ELEKTRONSKA REGISTAR KASA SA

FISKALNOM MEMORIJOM

SADRŽAJ

1 NAMJENA	4

2 SASTAV KOMPLETA	4

3 TECHNIČKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE	4

3.1 TECHNIČKE KARAKTERISTIKE	4

3.2 FUNCTIONALNE KARAKTERISTIKE	4

4 KONSTRUKCIJA KASE FAVOURITE	5

4.1 TASTATURA	5

4.2 DISPLEJI	6

4.3 OPIS ELEKTRONSKIH KOLA UREĐAJA	7

4.3.1. ADAPTER NAPAJANJA (POWER SUPPLY ADAPTER)	7

4.3.2	BLOK GLAVNE KONTROLNE LOGIKE (CONTROL BOARD)	9

4.3.3. MODUL FISKALNE MEMORIJE	16

4.3.4  INTEGRISANI  GPRS TERMINAL HF - 02	17

4.3.5 ŠTAMPAČ APS MP 2XX-lv-DS	23

5. PODEŠAVANJA SISTEMSKIH PARAMETARA	27

5.1 FISKALIZACIJA	27

5.2 MIJENJANJE MODOVA RADA	28

5.3 POSTUPAK PODEŠAVANJA DATUMA I VREMENA	29

5.4 POSTUPAK RESETA	29

5.5 REGISTRACIJA SERVISNE INTERVENCIJE	30

6. SERVISNI TESTOVI	31

7. PORUKE O GREŠKAMA I UPOZORENJA	32

8. INTERFEJSI	33

8.1 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK ELEKTRONSKE VAGE	33

8.2 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK BARKOD SKENERA	33

8.3 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK PC	34

8.4 INTERFEJS ZA SERVISNI PORT TERMINALA (BANKOVNI TERMINAL)	34

10.	SPISAK KOMPONENATA EFK FAVOURITE	35

11.	PLOMBIRANJE	41

11.1  PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA	41

11.2   PROGRAMSKA I FISKALNA PLOMBA	42

12. ALGORITAM RADA EFK	44

13.	ALGORITAM RADA TERMINALA	45

GLAVNA NIT	45

SETAP NIT	46

NIT ZA KOMUNIKACIJU SA KASOM	47

NIT ZA KOMUNIKACIJU NA SERVER	48

NIT ZA PRIJEM SMS PORUKA	49

NIT ZA prijem poziva sa autorizovanog telefona	50

VOČDOG NIT	51

14.   PRILOZI	52

# 1 NAMJENA

Favourite  je multifunkcionalna elektronska registar kasa (EFK) sa fiskalnom memorijom.

Servisno uputstvo sadrži podatke bitne za proizvodnju,servisiranje i održavanje elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom Favourite  , u daljem tekstu EFK.

# 2 SASTAV KOMPLETA

Elektronska fiskalna kasa (EFK) se isporučuje korisniku kao dio kompleta:

- Favourite  fiskalna kasa sa mrežnim adapterom

- Korisničko uputstvo

- Garantni list

# 3 TECHNIČKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

## 3.1 TECHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Termalni štampač APS  MP-20X-LV-DS:

- dvije trake papira sa širinom 35 i 20 mm i prečnikom  maksimalno  40 mm

- 18 karaktera po liniji na obe trake,kontrolnoj i traci  za račune

- brzina štampanja  - 12 linija po sekundi

- Tastatura sa 29 tastera: 12 za cifre i 17 funkcionalnih

- Dva jednoredna 16-cifarska alfa-numerička displeja , za kupca i kasira

- Fiskalna memorija sa kapacitetom 1800 dnevnih izvještaja

- Favourite posjeduje elektronsku knjižicu sa 10000 zapisa o prodaji, koja može biti  učitana u PC prije štampanja Dnevnog izvještaja sa nuliranjem (poništavanjem).

- Favourite čuva tekući sadržaj informacija najmanje tri mjeseca poslije odspajanja od izvora napajanja. U slučaju gubitka ,informacije u operativnoj memoriji se vraćaju u potpunosti iz neizbrisive memorije kase.

- Favourite  ima 4 serijska RS-232 interfejsa, koji omogućavaju rad sa:

-  Elektronskom vagom

-  Barkod skenerom, podešenim na   RS232C mod

-  POS terminalom za plaćanja preko banke

-  PC računarom :

- Integrisani GSM/GPRS terminal

- Impulsni izvor napajanja sa eksternim adapterom i/ili integrisanom baterijom 6V /2Ah

- Dimenzije  - 216/220/78 mm

- Težina – manja od 2.3 kg

## 3.2 FUNCTIONALNE KARAKTERISTIKE

- EFK ima 7 radnih modova, koji se selektuju iz glavnog menija:

- Indikacija/Podešavanje datuma i vremena

- Veleprodaje

- Maloprodaje

- Izvještaji bez poništavanja (nuliranja)

- Izvještaji  sa poništavanjem (nuliranjem)

- Programiranje

- Veza  GPRS modem

- Favourite može raditi u modu “prodavnice” (samo jedan otvoren račun) , kao i u “restoranskom” modu  (rad sa više istovremeno otvorenih računa )

- Programiranje, prodaja i izvještaji do 12 000 PLUs (artikala)

- Programiranje, prodaja i izvještaji do 8 odjeljenja

- Broj poreskih grupa  - 4

- 13 grupa roba sa opcijom računanja procenta profita

- Imena i lozinke za 25 kasira, 1 administratoara i 1 servisera

- Mogućnost unošenja cijena kao cijeli ili decimalni brojevi

- Tipovi plaćanja – gotovina, ček, kartica, virman

- Mogućnost štampanja loga kompanije

- Integrisani sat/kalendar sa baterijom

- Favourite posjeduje elektronsku knjižicu/žurnal svih izvršenih prodaja, koja može biti očitana od strane PC računara prije štampanja izvještaja  sa 10000 zapisa

- Mogućnost programiranja pomoću  PC računara preko serijskog RS232C porta

# 4 KONSTRUKCIJA KASE FAVOURITE

Slika 1 : Slika kase – pogled sa strane

Favourite registar kasa sa fiskalnom memorijom sastoji se od sljedećih funkcionalnih modula:

- tastatura

- displeji

- štampač

- adapter napajanja

- baterijski blok

- blok glavne kontrolne logike

- interfejsi

- fiskalna memorija

- GSM/GPRS modul

## 4.1 TASTATURA

Tastatura se sastoji od 29 tastera (12 za cifre i 17 functionalnih) sa sljedećim imenima i pozicijama:

Slika 2

  - Tasteri cifara (0…9) se koriste za unos količina, iznosa i brojeva

  - Taster 00  unosi dvije uzastopne nule u cijenu

  - Taster <БР> se obično koristi za odustajanje ili brisanje teksta ili karaktera

  - Taster <РЕЖ > mijenja radne modove (iz glavnog menija)

  - Taster <СМН > daje drugu funkciju nekima od ostalih tastera

  - Tasteri <КОЛ >,<АРТ > i <НП > se koriste za pristup respektivno količinama, PLUs (artiklima) i plaćanjima.

  - <МЗБ > i <ЗБИР> prikazuju međuzbir/ukupni iznos računa

Poslije pritiskanja decimalne tačke,nije vam dopušteno da unesete više od  3 cifre.

## 4.2 DISPLEJI

Favourite  je opremljen sa dva identična alfa–numerička displeja sa 1x16 karaktera, za kasira i kupca .

## 4.3 OPIS ELEKTRONSKIH KOLA UREĐAJA

Kasa je realizovana na 4 štampane ploče (PCB). U glavi 14 PRILOZI date su detaljne električne šeme uređaja. Na slici ispod prikazana je blok šema kase i veze između njenih modula:

### slika 3

## 4.3.1. ADAPTER NAPAJANJA (POWER SUPPLY ADAPTER)

Adapter napajanja je realizovan kao poseban modul, koji obezbjeđuje sve potrebne napone za rad elektronske fiskalne kase (EFK) i integrisanog  GSM/GPRS modula.

On vrši konverziju naizmjeničnog napona  ~220V u stabilizirani jednosmjerni napon  7,8V /5А.

ТОР 247Y je tip upotrebljenog impulsnog konvertora. Mrežni filtar L1 i kondenzator C1 služe za filtriranje smetnji koje generiše  impulsni pretvarač na naizmjeničnoj mreži 220V .

Grec ispravljač u integrisanom obliku D2(DB107S) služi da ispravi naizmjenični napon na kondenzatoru C2 tj. da ga “ispegla”.

Diode  D3 i D1 limitiraju naponske pikove (vrhove), koji nastaju radom impulsnog pretvarača U1.

Sekundarni ispravljeni napon dolazi na C7 i C9 sa D5, i filtrira se sa L2 i C11.U3 “posmatra” izlazni napon 7,8 V  i preko optokaplera U2 kontroliše impulsni stabilizator U1.

R2 vrši  strujno ograničenje za optokapler U2, a R5 polarizuje stabilizatorsku  diodu U3.

R3 i R4 formiraju naponski djelitelj, izlaznog napona koji se “posmatra”.

Slika 4

Slika 5 Raspored komponenata adaptera:

## BLOK GLAVNE KONTROLNE LOGIKE (CONTROL BOARD)

PROGRAMSKA MEMORIJA

Programsku memoriju čini 8 K  FLASH kontrolera i EPROM  27C1001  sa organizacijom 128к Х 8 bita. Može se čitati pomoću programa Fiskal.exe.

MIKROKONTROLER

Kontrolno integrisano kolo je WINDBOND mikrokontroler: W78LE52P24. Moguće ga je zamijeniti sa W78L052A24PL ili  W78E58. Lokovan je i zaštićen od neovlaštenog čitanja, može se samo kompletan obrisati i reprogramirati nakon skidanja servisne plombe i plombe na programskoj memoriji u posebnom programatoru. On realizuje sve prodajne i fiskalne funkcije i kontrolu štampača i displeja .  Adresno područje mikrokontrolera (64K) koje sadrži program memoriju i operativnu memoriju, je prošireno na 128K sa signalom RA16 (operativna memorija, pin T0) i PA16 (program memorija, pin T1), generisanim od strane mikrokontrolera.

Faze za step motor su formirane pomoću signala TxD and RxD. Zbog toga za vrijeme štampanja komunikacija i spoj sa fiskalnom memorijom nije moguća.

Dodatni port P4  mikrokontrolera je upotrebljen kao adresni dekoder, gdje:

- signal RAM sa logičkom 0 omogućava pristup operativnoj memoriji;

- signal RTC sa logičkom 0 omogućava pristup satu realnog vremena

- signal LCD sa logičkom 0 omogućava pristup  LCD displajima;

- signal BUF sa logičkom 0 omogućava očitavanje podataka iz bafera D6.

Otporničke grupe RM1 i RM2 polarizuju port 0 mikrokontrolera.

Slika 6

Električna šema i pregled signala mikrokontrolera  i dijela programske memorije

OPERATIVNA MEMORIJA

Operativna memorija je statička RAM memorija sa organizacijom 128к Х 8- D5. Potreban bekap izvor napajanja za čuvanje podataka u operatinoj memoriji i funkcionisanje sata realnog vremena i kalendara kada je kasa isključena obezbjeđuje se pomoću baterije Bat1. Dioda  VD7 izolira ostatak ploče od baterijskog napajanja. Otpornik R5 obezbjeđuje potrebnu struju punjenja kada je memorija priključena na napajanje +5V(normalni radni režim).

Slika 7

BAFER

Signali od skaniranja tastature  (Row0-Row-4), signalizacija pregrijavanja glave termalnog štampača i signalizacija kraja papira se očitavaju kroz bafer D6-74HCT541.

Slika8

SAT REALNOG VREMENA - KALENDAR

Realizovan je sa integrisanim kolom D4 V3021 i kvarc kristalom 32,768 КHz.

Slika 9.

KONTROLA STEP MOTORA ŠTAMPAČA

Integrisano kolo  LB1838М –D8 je upotrebljeno za ovu namjenu. Funkcionisanje kola je omogućeno invertovanim signalom  Epr*

Slika 10.

ŠTAMPAČ

Tip upotrebljenog štampača je APS MP 205-LV-SGM. On štampa 384 tačke po liniji.  Ovo daje mogućnost za realizaciju trake za račune i kontrolne trake sa po 18 karaktera po liniji unutar širine termičkog papira (57 mm). podaci za štampanje se šalju kroz serijski kanal, organizovan kroz signale Dat (podaci), Clock (takt), Latch (pamćenje podataka ,i prenos ka štampaču) i Str (dozvola za štampanje). Upotrebljeni termalni štampač daje mogućnost da se podaci štampaju u grupama od 64 tačke(dots) u 6 grupa. Da bi se obezbjedio brži rad, svih 384 tačaka jedne linije se štampa istovremeno.

Komparator D7B vrši monitoring da li se glava za printanje pregrijava. Izlazni signal je High Temp i čita se preko bafera D6. Vrijednost temperature pri kojoj će se generisati upozorenje bira se selekcijom otpornika R8: 62(С pri vrijednosti otpornika 6,8к i 57(С za vrijednost 8.2к.

R9 i R10 kreiraju pomoćni napon 2,5V na ne-invertujućem ulazu komparatora.

R7 polarizira izlaz komparatora, koji je tipa otvoreni kolektor.

UPRAVLJANJE MOTOROM ZA NAMOTAVANJE KONTROLNE TRAKE

Signal Epr iza kola D9C je invertovan – tj. dok je god kolo D8 za upravljnje step motorom termičkog printera omogućeno,motor za namotavanje kontrolne trake  je u radu i vrši namotavanje. Gumeni prsten za prenos zatezanja papirne trake je montiran na osovini motora.  Zahtjevano zatezanje kontrolne trake je obezbjeđeno klizanjem između gumenog prstena i nosača, na koji se namotava kontrolna traka.  Dužina papira kontrolne trake, koja će biti premotana, definisana je dužinom informacije,štampanom od strane štampača. Nivo logičke jedinice na izlazu D9C uključuje tranzistor VT6  a time i motor. Otpornici  RM1-2 i kondenzator  CM1 vrše funkciju filtra.

Slika 11

INICIJALNO PODEŠAVANJE MIKROKONTROLERA

Kolo D12- V6340L je upotrebljeno za generisanje  RESET signala. Aktivni nivo RESET signala je logička 0. Kolo vrši monitoring linije napajanja +5V. Kada napon napajanja premaši naponski prag od +4.4V RES signal pada na nizak nivo i mikrokontroler starta da izvršava program sa mjesta gdje pokazuje vektor  RESET signala.

Signal RES je direktno spojen na mikrokontroler D1, ulaz 10,na bloku kontrolne logike.

Za reset mikrokontrolera na ploči fiskalnog modula, da bi se usaglasio signal sa nivoom  3,3V, dodani su dioda VD12 i otpornik R28. Pri aktivnom nivou RES signala (logička 1), dioda je zatvorena i signal  RES za fiskalnu memoriju se formira sa R28, spojenim na  3,3V. Pri naponu napajanja većem od 4,4V, signal RES pada na nivo logičke nule, dioda  VD12 se otvara i šalje signal sa logičkom 0 na RESET mikrokontrolera na ploči fiskalne memorije.

Slika 12

SIGNAL UPOZORENJA PRI  OTKAZU NAPONA NAPAJANJA

Zbog činjenice da je EFK realizovana kao dvo-procesorski sistem i da su napajanja oba procesora različiata (3,3V za fiskalnu memoriju i 5V za kontrolnu ploču)  dva odvojena kola su upotrebljena za generisanje signala upozorenja pri otkazu napona napajanja.

Upozorenje za otkaz napona napajanja na fiskalnom modulu: Otpornici R25 i R26 formiraju djelitelj napona, na kome ulazni napon (+7V), napravljen od strane impulsnog stabilizatora, je “ispitivan” sa  D17 ( V6340O). Signal upozorenja otkaza napajanja procesora fiskalne memorije se generiše pri nivou napona od +5,7V. Zbog činjenice da je kolo tipa otvoreni kolektor, otpornik R27 je potreban za polarizaciju izlaza integrisanog kola D17.

Upozorenje za procesor na glavnoj kontrolnoj ploči: Otpornici  R1 i R2 formiraju djelitelj napona, na kome ulazni napon (+7V), napravljen od strane impulsnog stabilizatora, je “ispitivan” sa  D11 ( V6340O). ). Signal upozorenja otkaza napajanja procesora glavne kontročne ploče se generiše pri nivou  napona napajanja od +6V.

Izlazni signal je formiran na R15 i R16 i prekida procesor u normalnom izvršenju programa, šaljući ga u prekidnu (interapt) rutinu.

Napomena: Isti pin mikrokontrolera se koristi za monitoring napona napajanja i generisanje  zvučnog upozorenja. Zbog toga za vrijeme generisanje zvučnog signala,ne vrši se monitoring signal upozorenja niskog napona napajanja.U ovom slučaju mikrokontroler koristi softversku zaštitu pri radu sa operativnom memorijom da bi se izbjegle kritične situacije.

ZVUČNI SIGNAL

Buzer BUZ se upotrebljava za generisanje zvučnog signala upozorenja.  On je kontrolisan preko tranzistora VT1. Otpornik R3 služi za limitaciju struje kroz buzer. Kondenzator C22 služi kao kolo za razdvajanje. Potrebno je reći  da jedan te isti ulaz/izlaz  mikrokontrolera (pin INT0) se upoterebljava za generisanje zvučnog signala i  monitoring izvora napajanja.

Slika 13

OTVARANJE LADICE ZA NOVAC

Pomoću BOX signala, koji generiše mikrokontroler u fiskalnoj memoriji, tranzistori VT4 i VT5 koji služe kao kompleksni tranzistor generišu signal za otvaranje ladice u trajanju oko 0.25 sek.

KONTROLA LCD DISPLEJA

Displeji  prema mikrokontroleru izgledaju kao dio RAM memorije . Displeji su selektovani pomoću signalal ELCD, koji formiraju R14, VD8, VD9 (signali RD i WR) i kolo VD ( Pomoću signala  A0 i A1 selektuju se interni kontrolni registri ili interni RAM i odlučuje se da li će podaci biti čitani ili upisani. Tip displeja je  EL1601D-FL-YBH-R, sa LED pozadinskim osvjetljenjem.

UPRAVLJNJE KOMUNIKACIJOM

Sljedeći uređaji se mogu spojiti ili su spojeni na serijski port mikrokontrolera: fiskalna memorija, elektronska vaga, barkod skener, PC računar i bankovni terminal za elektronsko plaćanje.

Signal EFP omogućuje zajedno sa tranzistorima VT2, VT3, VT7,VT8 spoj fiskalne memorije sa serijskim portom mikrokontrolera.

Pomoću signala Еcommun (omogućavanje kola D14 – 74HCT4052) i Commun1, Commun2 (adresiranje vanjskih uređaja) serijski port mikrokontrolera sa može prespojiti na: barkod skener, elektronsku vagu, PC računar ili bankovni terminal za plaćanje.

GENERISANJE STABILNIH NAPONA 3,3 V i 5 V

Od ulaznog napona +7V pomoću linearnih stabilizatora D10 i D16, formiraju se stablizovani naponi  +5V i +3,3V respektivno. Na kondenzator 68uF dodaje se 2200 uF radi boljeg štampanja.

Slika 14

SKANIRANJE TASTATURE

Mikrokontroler tastaturu “vidi” kao dio RAM-a i signali za selekciju kolona su napravljeni pomoću dioda VD1-VD6. Kod pritisnutog tastera čita se preko bafera  BUF.

TASTATURA I LCD DISPLEJI

Tastatura i LCD displeji su takođe dio ploče kontrolne logike.

Tehničke karakteristike displeja su:

Tip: CBC 016001I04-BIW-R;

Radna temperatura:    -20оС ( 70оС;

Temperatura skladištenja: minus 30оС do 80оС

Otpornici R1-R5, na tastaturi,  služe za generisanje napona logčke nule na linijama kada tasteri nisu pritisnuti.Oba displeja su spojena u paraleli.

Slika 15 Električna šema tastature i interfejsa za displej

SERIJSKI PORTOVI

U glavi 14 PRILOZI može se vidjeti šema osnovne ploče kase Favourite. Serijski interfejs   čine D13-D15 .  IC13 i IC15 su tipa MAX232. D14 je multipleksor koji 4 RS232 kanala sa TTL/CMOS nivoima uvodi u mikrokontroler koji ima samo jedan RS232 port. . U glavi 8 je opis parametara za sva 4 porta sa rasporedom priključaka. Kapaciteti koji se nalaze neposredno uz kola služe za generisanje jednosmjernih  napona  (10V koji se koriste kao naponski nivoi prema RS232C standardu.Otpornici R18, R19, R20 i R21 služe za polarizaciju izlaza  D14.

Slika 16. Montažna šema ploče glavne kontrolne logike

## 4.3.3. MODUL FISKALNE MEMORIJE

On omogućuje memorisanje podataka o realizovanom prometu i kopiranje određenih podataka u RAM memoriju. Fiskalna memorija se može čitati preko porta kase za vezu sa PC-om pomoću programa Fiskal.exe  u meniju Programiranje, podmeni Veza sa PC.Fiskalna memorija se kontroliše sa mikrokontrolerom  D1 ( AT89C4051-ATMEL). Procesor može biti reprogramiran samo nakon skidanja servisne i fiskalne plombe i odlemljavanja , u posebnom programatoru .

Procesor ne dozvoljava bilo kakvo brisanje postojećeg fiskalnog rekorda ili prepisivanje po postojećem.  Upis je moguć samo preko  procesora na fiskalnom modulu (ATMEL) i to samo u prvi slobodan rekord. Komunikacija između procesora na osnovnoj ploči (WINBOND) i onog na FM modulu (ATMEL) je kodovona . Oba procesora su lokovana (niko ne može pročitati program iz njih osim preko odgovarajućih komandi  preko RS232, koje su poznate  samo organima Poreske uprave ).  Za detalje o načinu upis u FM pogledajte Komunikacioni protokol - dio o FM.

Modul se zalijeva za kućište smjesom koja se stvrdnjava. Na konektor za spajanje FM sa osnovnom pločom stavlja se programska plomba. Promjena programa procesora D1 moguća je samo u programatoru,nakon odlemljivanje i brisanja cjelokupnog sadržaja.

Integrisano kolo  serijski FLASH АТ45DB321B  32MBita je upotrebljeno kao informacioni medij. Fiskalna memorija kontroliše otvaranje ladice za novac pomoću signala  BOX.

Pozicija komponenata na dvoslojnoj štampanoj ploči  fiskalnog modula data je ispod,procesor je sa jedne strane a memorija sa druge:

Slika 17.

Slika 18 Električna šema fiskalne memorija

## 4.3.4  INTEGRISANI  GPRS terminal HF - 02

HF - 02 je integrisani  GPRS terminal namijenjen za rad sa fiskalnom kasom Favourite.

Terminal je baziran na    Simensovom   C65 modulu  (TC65)  i dizajniran da radi u istim električnim  i klimatskim uslovima kao i EFK.  Radi ispravnog rada poterebna je i GSM/GPRS  mreža.  Aplikacija koja se izvršava unutar terminalima  radi to u skladu  sa odgovarajućim fiskalnim propisima. Terminal je dizajniran da radi automatski bez korisnikove intervencije.

Terminal se sastoji od sljedećih glavnih blokova:

- EFK (CR) blok,

- TC65 izvor napajanja,

- Izvor napajanja kontrolne logike,

- Blok kontrolne logike,

- TC65 blok,

- RS232 interfejs.

Slika 19. HF - 02 layout.

EFK (CR) blok

Sastoji se od:

- Prekidača napajanja (PSW), namjenjenog za uključivanje/isključivanje EFK.

- Konektora za glavno napajanje   (MPWR)  gdje  dolazi +7V DC  napon . Eksterni AC/DC izvor

napajanja trebalo bi da može dati  5A struje.

Važna napomena:Polaritet  na DC džek konektoru  od  AC/DC izvora napajanja trebao bi biti takav

da se pozitivni napon pojavljuje na unutrašnjem priključku džeka, dok je masa spolja,

- Konektor za priključak ladice  (BOX). Kada je  PSW je uključen  +7V se pojavljuje na njemu.

- EFK snažni konektor (PWR). Kada je PSW uključen   , pojavljuje se na njemu +7V

- Baterijski konektor (BAT) je konektor za EFK bekap bateriju. Molimo spojite bateriju kako je prikazano . BAT+ je pozitivni baterijski pol.

- Konektor  za motor (MOT). Kada je PSW uključen,  na njemu se pojavljuje +7V kao što je prikazano

Slika 20 Raspored komponenata na EFK(CR) - (NC – nije spojeno)

TC65  IZVOR NAPAJANJA

Ovaj blok generiše + 4,2V napon napajanja za TC65. Kada je TC65 uključen, ovaj napon bi trebalo da se pojavi na izlaznom kondenzatoru . Bekap baterija za sat realnog vremena  (RTC)  BT1 je takođe inkorporirana u ovaj blok. Upotrebljena je  3V litijum ne-punjiva baterija  CR2032.  Kod zamjene, molimo da upotrebite isti tip baterije, inače TC65 može biti uništen.

Slika 21 TC65 napon napajanja – izlaz

Štampa za diodu D7 je dizajnirana dvostruko tako da SMD otpornik veličine 1206 može biti montiran umjesto diode. Ovo se radi u slučaju kada se koristi punjiva baterija. Tada će TC65  dati izlazni napon  VO = 3.2V pri IO = 500μA struje, za punjenje baterije.

IZVORA NAPAJANJA  KONTROLNE LOGIKE

Ovaj blok daje regulisanih + 3V za napajanje bloka kontrolne logike.  Kada je  terminal uključen  , ovaj napon će se pojaviti na središnjem pinu od  kola U1 i prvom pinu od J1.                                                       Molimo vas da obratite pažnju da se ovaj napon pojavljuje i na metalnom dijelu kućišta od U1.  Zbog toga , držite kućište izolovano sa silikonskom podloškom za TO-220 kućišta.

Slika 22 Control logic power supply

BLOK KONTROLNE LOGIKE

Ovaj blok služi za kontrolu i monitoring TC65 i periferija.  Primarne funkcije su TC65  inicijalizacija i  tzv. vočdog reset.

DŽAMPER   J1 – SELEKCIJA MODA RADA

Džamper J1 služi za selekciju moda rada.  Kada J1 kratko spaja pinove 1‐2,  terminal radi u normalnom modu.  Kada su pomoću J1 kratkospojeni pinovi  2‐3,  terminal radi u programskom modu.

Slika 23 Selekcija modova rada

U normalnom modu  RS232 interfejs je omogućen jedino interno,tj.  on radi samo pod uticajem aplikacije unutar TC65.     U modu programiranja  RS232 interfejs  je u potpunosti dostupan i eksterno, kroz  EFK port .  Normalni mod se koristi za normalni rad, kada je interna aplikacija u radu. Programing mod se koristi samo za programiranje upravljačkog softvera terminala (firmware).

Važna napomena:  Molimo isključite  kasu prije mijenjanja modova rada , inače uređaj može biti uništen.   Ostavljanje  J1 kompletno otvorenim nije dopušteno  (premda to neće oštetiti terminal).

Važna napomena: Kada terminal radi u normalnom modu plombu za programsku memoriju treba staviti na  J1. Ako se propusti da se to uradi  rad fiskalne kase je neregularan sa fiskalnog stanovišta ( nije zaštićen od promjene firmware-a terminala).

TC65  BLOK

Ovaj blok se sastoji od samog  TC65 i nosača SIM kartice. Da bi insertirali  SIM karticu u nosač ,  molimo da okrenete  blokator (izgleda kao metalni lim  kružnog oblika sa 2 mala ispupčenja – slika desno ispod) u pravcu suprotnom od kazaljke na satu u otvorenu poziciju,  podignite poklopac nosača kartice i insertujete  SIM karticu ,vodeći računa da dio sa čipom okrenete prema dolje i prema kontaktima na nosaču . Zatvorite poklopac i osigurajte karticu  okrećući blokator u pravcu kazaljke na satu u zaključanu poziciju, kao što je prikazano na slici ispod.

Slika 24 Insertiranje SIM kartice

Važna napomena :  Prije insertiranja SIM kartice, GSM i GPRS servisi za karticu moraju biti aktivirani. GSM servis je obično aktiviran automatski insertiranjem SIM kartice u mobilni telefon i pravljenjem  inicijalnog poziva.  Aktivacija GPRS servisa može biti urađena automatski ili ručno,  zavisno od vašeg provajdera. Molimo vas kontaktirajte vašeg provajdera mobilne telefonije za aktivaciju  GPRS servisa.

RS232  INTERFEJS

Terminal je opremljen sa 2  RS232 porta,  ASC0 i ASC1.  Oba porta su pristupačna na konektoru H2, kao što je prikazano .

Slika 25 RS232 interfejs konektor

ASC0 je namijenjen za eksternu komunikaciju,  dok je ASC1 je za internu komunikaciju kase i terminaa. Raspored pinova na konektoru dat je u tabeli ispod.

RS232 raspored signala

| Pin no. | ASC0 | ASC1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 |  | GND |
| 3 | Rx |  |
| 4 |  | Rx |
| 5 | GND |  |
| 6 |  | GND |
| 7 | Tx |  |
| 8 |  | Tx |
| 9 | GND |  |
| 10 |  | GND |

Za eksternu komunikaciju, upotrebite DB9/R11 kabl, sa rasporedom pinova kako je objašnjeno u Korisničkom uputstvu. Molimo vas da zapamtite da ako koristite USB na RS232 adapter (tj. za komunikaciju kase sa laptop računarom bez ugrađenog serijskog porta) on podržava  full-duplex, za programiranje terminala.

STATUSNE DIODE

Dioda D10  je interna statusna dioda koja indicira status od TC65.  Ova dioda može biti postavljena u dva moda:

POWER mod –  U ovom modu D10 indicira rastuću potrošnju za vrijeme predaje.                   Ovaj mod se programira preko ASC0 porta upotrebom komande  AT^SSYNC=0.  Ovo je  fabričko podešavanje   TC65.

STATUS mod –  U ovom modu D10 indicira prisutnost GSM mreže. Nakon dolaska napajanja D10 će biti 600 ms uključena i 600 ms isključena naizmjenično dok god TC65 traži GSM mrežu.  Jednom kada je mreža nađena, D10 će biti 75 ms uključena i 3 sek. isključena.

Da bi ste aktivirali ovaj mod, pošaljite komandu AT^SSYNC=2 preko ASC0 porta .                                    Zatim, pošaljite komandu AT^SMSO da inicirate  soft power-off proceduru.  Za vrijeme ove procedure podešavanja za STATUS mod će biti memorisana.  Po završetku soft power-off, restartuj terminal koristeći prekidač za uključenje EFK.  Ovo je preporučeni mod za rad terminala i trebalo bi da bude podešen prije programiranja terminala.  Ovo je takođe korisno za servis (tj. ako SIM kartica nije stavljena ili je neispravna, ili postoji problem sa mrežom, D10 će 600ms biti uključena a 600ms isključena, naizmjenično).

Postoje dvije eksterne statusne diode  D5 i D6. Dioda D5 je nazvana ISPITNA (INQ)  i ona svijetli kada terminal prima zahtjev iz servera poreske uprave za slanje podataka.

Diode D6 je nazvana PRENOS  (TRF)  i ona svijetli kada terminal šalje podatke iz fiskalne memorije EFK  ka serveru poreske uprave.

MONTIRANJE ANTENSKOG KABLA

Molimo vas obratite posebnu pažnju pri montiranju antenskog kabla na TC65 modul.

Važna napomena: Oklop kabla ne bi trebalo da bude u kontaktu sa štampanom pločom,  inače može doći do kratkog spoja!  Upotrebite urez na TC65 za pravilnu orjenaciju kabla a zatim ga mehanički osigurajte.

Slika 26

Slika 27

Slika 28.

PROBLEMI

U slučaju nastanka nekog problema molimo vas da posebno provjerite sljedeće:   .

- Provjerite da li je antena propisno spojena na TC65

- Ako koristite eksternu serijsku komunikaciju sa PC računarom provjerite da li je  HyperTerminal  (ili neki drugi komunikacioni program)   konfigurisan na sljedeći način: baud rate – 115200, data bits – 8, parity – N,    stop bits – 1, flow control – None.

- Ispitajte napon na pinu broj 2 integrisanog kola U2 . Napon treba biti  +4,2V.

- Ispitajte napon napajanja od TC65 kao što je opisano u 2.2.  Napon treba da je oko  +4,2V.

- Ispitajte izvor napajanja bloka kontrolne elektronike kao što je opisano u  2.3.  Napon bi trebao biti oko  +3V.

- Ispitajte da li je GSM mreža prisutna i da li je SIM kartica stavljena pomoću statusne diode D10.

## 4.3.5 ŠTAMPAČ APS MP 2XX-lv-DS

Štampač je APS MP 205- LV- DS – termalni štampač sa brzinom štampanja do 12 linija u sekundi. Komunikacija sa njim se vrši preko sinhronog serijskog interfejsa. APS MP 205-LV-DS upotrebljava posljednju tehnologiju termalnog štampanja, koja omogućava povećanje brzine do 90 mm/s.Štampa na oba pisma-ćirilici i latinici.Karakteristike štampača:

- Metod štampanja     – linearno termičko štampanje,,jedan valjak i glava , 2 trake

- broj tačaka po liniji/karaktera                – 384 tačaka / 18 karaktera

- gustina tačaka/veličina karaktera         – 8 tačaka po mm / karakter 2x1mm

- širina štampanja      – 48 mm

- širina papirne trake  – 58 +-0/-1 mm

- pomjeraj papira        – 0,125 mm

- dimenzije                  – 15/69,2/41 mm

- težina                       – približno  40 g

- temperaturni senzor na glavi – termistor

- senzor za kraj papira             – optokapler

- Napon napajanja                   – od 2,7 do 5,25 V

- potrošnja za vrijeme štampanja              – 1.9 A

- potrošnja  za vrijeme pomjeranja papira – 0.6 A

Slika 30

Princip rada

Interna struktura obuhvata uglavnom dvije hardverski nezavisne strukture – za kontrolu termičke glave i električnog step motora. Ako je ispravno kontrolisan, štampač omogućuje životni vijek od oko  100 miliona raster linija ili 50 km odštampanog  papira. Princip rada podrazumjeva uzastopno štampanje raster linija. Svaka se raster linija sastoji od 384 raster tačaka. Veličina rasterske tačke je  0.125 mm,tj. 8 rasterskih tačaka po milimetru. Horizontalno, ova rezolucija je obezbjeđena strukturom termičke glave štampača,koja posjeduje respektivno 384 mala grijača na širini papira  od 58 + 0/-1 mm i u odnosu na pomjeranje papira po dužini ,to odgovara dva koraka kontrolnih faza motora.

Slika 31 Pozicija podataka na papiru

Ovaj metod upravljanja omogućava kako štampanje tekstualnih tako i grafičkih informacija. Blok šema termičke glave štampača data je na slici ispod:

Slika 32.

Podaci u skladu sa gustinom rasterskih tačaka  se šalju serijski na ulaz DI pod kontrolom takt signala CLK  i pune šift registar. Logička jedinica na određenoj poziciji znači crnu tačku na papiru. Poslije punjenja šift registra, podaci se prebacuju u leč registar pomoću signala LATCH. Rasterske tačke u liniji su podijeljene u 6 grupa po 64 tačke. Svaka grupa je selektovana snažnim drajverskim signalima STB1(STB6. Da bi se dobio optimalni odnos brzine štampanja/vrh struje za kontrolu glave, ovi kontrolni signali su podijeljeni u 2 grupe – parnu i neparnu, koji se aktiviraju vremenski uzastopno. Dijagram kontrolnih signala dat je na slici ispod.

Slika 33 Vremenski dijagram kontrolnih signala termičke glave

Tempo pomjeraja step motora je 2 koraka po liniji  (0.125mm). Vremenski dijagram je dat na slici ispod.

Slika 34

Step motor ima četiri različite pozicije. Njegova kontrola je bipolarna i napravljena je sa integrisanim kolom  LB1838M.

MP207-LV ima integrisan senzor kraja papira, baziran na refleksionom optoprekidaču.

Na slici ispod je data šema spajanja senzora:

Slika 35

Svi signali sa printera MP205 LV  se vode fleksibilnim  27-žilnim kablom na konektor,čija je distanca između pinova 1mm.

Proizvođač preporučuje upotrebu konektora tipa JST 27FMN- STK-A ili Molex 52806-2710 za spajanje štampača sa blokom glavne kontrolne logike.

U tabeli ispod data su imena signala i njihov raspored na konektoru.

| Pin | Name | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | Kolektor fototranzistora |
| 2 | VF | Anoda fotodiode |
| 3 | L_GND | logička masa |
| 4 | VH | Napon napajanja termalne glave |
| 5 | VH | Napon napajanja termalne glave |
| 6 | DI | Ulazni podaci |
| 7 | STB6 | Strob 6 |
| 8 | STB5 | Strob 5 |
| 9 | STB4 | Strob 4 |
| 10 | P_GND | Masa termalne glave |
| 11 | P_GND | Masa termalne glave |
| 12 | P_GND | Masa termalne glave |
| 13 | P_GND | Masa termalne glave |
| 14 | TM | Prvi izvod na termistoru (drugi je GND) |
| 15 | STB3 | Strob 3 |
| 16 | STB2 | Strob 2 |
| 17 | STB1 | Strob 1 |
| 18 | Vdd | Napon napajanja logike |
| 19 | CLK | Takt signal |
| 20 | \LAT | Signal za kontrolu šift registara |
| 21 | DO | Izlazni podaci |
| 22 | VH | Napon napajanja termalne glave |
| 23 | VH | Napon napajanja termalne glave |
| 24 | SM4 | Četvrta faza step motora |
| 25 | SM3 | Treća faza step motora |
| 26 | SM2 | Druga faza the step motora |
| 27 | SM1 | Prva faza step motora |

# 5. PODEŠAVANJA SISTEMSKIH PARAMETARA

## 5.1 FISKALIZACIJA

Pristup ovoj funkciji imaju samo serviseri. Takođe pristup nije dozvoljen ako je EFK registrovala prodaju  poslije posljednjeg dnevnog izvještaja sa nuliranjem  – tada se pojavljuje upozorenje – DNEVNI IZVJEŠTAJ!. Vlasnik može pristupiti samo flegu Zim./Let.

Unose se sljedeći opšti parametri za rad kase:

- IBSA:  Identifikacioni broj softverske aplikacije (16 znakova). On može biti unesen neposredno prije ulaska u fiskalni mod (fiskalizaciju) ili poslije – do ukupno  48 puta  ali samo u servisnom režimu (postavljen servisni kratkospojnik).

- IBO (identifikacioni broj poreskog obveznika - 13 karaktera). Unosi se samo prije fiskalizacije kase. Ako broj ima manje od 13 znakova, vodeći znakovi moraju da budu nule

- IPO (PDV broj obveznika zakona – 12 karaktera). Unosi se prije fiskalizacije kase. Može sadržavati i sve nule – tada korisnik nije PDV obveznik.

- “1(Ћ01)’’’’’’’’’’’’’’’’’’” Očekuje se unos prvog reda zaglavlja. Ako je red pun, može da se kuca po starom tekstu. Kada se kuca znak  # na prvom mjestu u redu ukazuje na duplo štampanje sljedećih 9 znakova u redu; ostalih 8 znakova se ignoriše. Za pisanje reklamnog teksta koriste se 5,6,7 и 8 red. Na prvom mjestu treba unijeti znak & na početku samog reda, čime se omogućava štampanje reklamne poruke u reklamnom bloku računa.

- Prodavnica  (0/1)  -  Selekcija ; 0=restoranski režim ,1= režim prodavnice

- Lager    (0/1)  - Pokazuje da li će se pratiti lager artikala. Ako se unese  1, kada se dođe do količine artikla  0 ,kasa zabranjuje dalju prodaju.

- Zim./Let. (0/1) – Promjena zimskog u ljetnje računanje vremena i obrnuto (+-1h).

1 u 0 – promjena ljetnjeg u zimsko, 0 u 1- promjena zimskog u ljetnje. Promjena u zimsko se može uraditi iza 01:00, jedan sat poslije posljednjeg unešenog FM rekorda. Promjena u ljetnje se može uraditi do 23 sata. Potrebno je podesiti ovaj fleg na odgovarajuću vrijednost.

- Dozvoljen veleprodajni režim rada   –  1 dozvoljen, 0 zabranjen

- Dozvoljen maloprodajni režim rada  –  1 dozvoljen, 0 zabranjen

Napomena: Ako je kasa programirana za rad u restoranskom režimu, nezavisno od postavljanja gornja 2 parametra  maloprodaja je dozvoljena a veleprodaja ne.

Maloprodaja i veleprodaja mogu biti omogućeni/zabranjeni prije nego što se kasa uvede u fiskalni režim rada. Poslije toga kasir može  birati da li radi u režimu prodavnice ili restorana, ali samo ako veleprodaja nije omogućena.

- Font (0/1) - Bira niža  (0) ili viša (1) slova za štampanje.

- Logo (0/1) - Isključuje (0) ili uključuje  (1) štampanje korisnikovog loga.

- Vage (0….3) - 0= na kasu nije priključena vaga; 1…3= na kasu je priključena vaga (predviđeno priključivanje 3 vrste vaga).

- Barkod (0…3) - 0= na kasu nije priključen bar kod skener; 1…3= na kasu je priključen bar kod skener (predviđeno do 3 vrste skenera)

- Loz.Servis 222222 – Lozinka za pristup režimu programiranje; fabričko podešavanje: 222222

- Loz.Izvještaji 333333 -  Lozinka za pristup režimu izvještaji. Fabričko podešavanje: 333333

Svaki parametar se potvrđuje pritiskom tastera  <ЗБИР>. Iz režima se izlazi pomoću tastera  <СМН> i <БР>. Poslije unosa posljednjeg parametra štampa se službeni isječak radi provjere unijetih promjena.

Ako fiskalna memorija nije uvedena u eksploataciju, na displeju se pojavljuje poruka ФИСКАЛИЗАЦИЈА ? i kasa daje nekoliko zvučnih signala. Ulaz u fiskalni režim se potvđuje naizmjeničnim pritiskanjem tastera  <СМН> i <ЗБИР>. Pojavljuje se drugi natpis МОЛИМ ПОТВРДИТЕ. Serviser potvrđuje uvođenje kase u fiskalni režim pritiskanjem tastera <ЗБИР>. Štampa se sljedeći službeni isječak:

NAPOMENA: Kasa može biti uvedena u fiskalni režim samo ako su prethodno urađena sljedeća podešavanja:

- Za rad su potrebne najmanje jedna grupa, jedna podgrupa i jedna poreska stopa;

- Unesena najmanje 3 reda zaglavlja (naziv i adresa vlasnika);

- Unesen poreski broj vlasnika .

- Unesen broj fiskalne memorije

U suprotnom nije moguće izvršiti fiskalizaciju

IBFM se ne unosi, on je direktno unesen fabrički u fiskalnu memoriju.Po završetku fiskalizacije preporučuje se resetovanje terminala prema priloženom Uputstvu za konfigurisanje terminala.

## 5.2 MIJENJANJE MODOVA RADA

Fiskalna kasa može registrovati prodaju samo u 1 moda rada:

- Pojedinačna fiskalna kasa – autonomni mod rada (OFF LINE)

Ostali modovi nisu dopušteni.

Da bi se promijenio mod rada potrebno je izaći iz registracije, promjena režima rada ne može biti izvršena prije zaključenja tekućeg računa (ili svih računa u restoranskom režimu rada).

Prelazak u drugi mod rada se vrši naizmjeničnim pritiskom tastera <СМН > i <РЕЖ>.

Ako EFK trenutno radi u modu OFF LINE, displeji prikazuju: ”ПОН -net / НП-prn”. Sa tasterom  <ПОН > vi ulazite u mrežni režim rada,  bilo koji drugi taster zadržava EFK u istom radnom režimu.

Ako EFK radi u mreži  (ON LINE), poslije naizmjeničnog pritiskanja <СМН > i <РЕЖ>, displeji prikazuju poruku: “ПОН -prn / НП–off” . Sa  <НП > prevodi je natrag u autonomni režim rada.

## 5.3 POSTUPAK PODEŠAVANJA DATUMA I VREMENA

Ukoliko je kasa fiskalizovana podešavanje datuma/vremena moguće je jedino  skidanjem servisne plombe i dozvoljeno je samo serviserima. Serviser treba da otvori kasu i da na matičnoj ploči kratko spoji konektor (džamper) Ј4. Podešavanje datuma i vremena vrši se u režimu  SАТ (na displeju se prikazuju datum i vrijeme a ne gornji natpis). Ograničenja su da mora biti urađen Dnevni izvještaj i da novi datum/vrijeme ne može biti stariji od datuma posljednjeg Dnevnog izvještaja. Vrijeme ne može biti starije od vremena  zadnje vremenske odrednice u fiskalnoj memoriji.

Uklanjanjem kratkospojnika sa Ј4 kasa se vraća u normalan režim rada. Za podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena pogledajte Korisničko uputstvo.

Slika 36

## 5.4 POSTUPAK RESETA

Ukoliko je kasa iz bilo kog razloga blokirana najbolje je primjeniti postupak reseta.

Da bi se izveo postupak reseta  treba uraditi sljedeće:

- - isključiti napajanje (prekinuti dovod  220 V);

- - skinuti servisnu plombu i otvoriti kasu;

- - na matičnoj ploči pronaći i skinuti kratkospojnik sa  Ј5 i sačekati desetak sekundi;

- - vratiti kratkospojnik na Ј5;

- - ponovo uključiti napajanje;

- - kada je postupak reseta urađen ,potrebno je i izvršiti podešavanje datuma/vremena.

Slika 37

Reseti se bilježe u fiskalnu memoriju. Jedini tip reseta je  П. Maksimalan broj reseta je 50. Poslije toga kasa se blokira za dalju prodaju.Kasa generiše vizuelno upozorenje poslije 40 reseta.

Napomena: Kratkospojnik J5 je obično na kasi Favourite  zalemljen. Da ne bi vršili

odlemljavanje  dozvoljeno je kratko spojiti izvode 16-32 na RAM memoriji D5

(pogledati montažnu  šemu  slika 16  kolo sa oznakom KBX 1008)

## 5.5 REGISTRACIJA SERVISNE INTERVENCIJE

U ovaj mod se može ući samo poslije fiskalizacije EFK i samo od strane autorizovanog servisera.

Sljedeći podaci  trebaju biti unešeni:

- Početni datum i vrijeme intervencije – može se unijeti bilo koji podatak, ali ne datum i vrijeme prije fiskalizacije kase. Vrijeme ne može biti starije od vremena  zadnje vremenske odrednice u fiskalnoj memoriji. Vrijeme se unosi u formatu „DD-MM-GG HH:MM“  ali se štampa u formatu  „DD.MM.GGGG-HH:MM“

- Krajnji datum i vrijeme intervencije – može se unijeti bilo koji podatak, ali ne datum i vrijeme prije fiskalizacije kase ili početka intervencije kao i veći od trenutnog. Vrijeme ne može biti starije od vremena  zadnje vremenske odrednice u fiskalnoj memoriji. Vrijeme se unosi u formatu „DD-MM-GG HH:MM“  ali se štampa u formatu  „DD.MM.GGGG-HH:MM“

- Tip  intervencije (1 do 9) prema sekvenci zahtjevanih vrsta servisnih intervencija prema Pravilniku. Poslije toga se štampa isječak као na slici ispod.

Kasa omogućava unos maksimalno 80 servisnih intervencija, nakon čega se mora izvršiti zamjena fiskalne memorije.

Napomene:Prije ulaska u mod Сервисирање servisni kratkospojnik J4 mora biti prisutan, inače kasa će odbiti pokušaj ulaska .Ako je broj servisiranja 80 , kasa je blokirana za dalju prodaju. Moguće je samo očitavanje. Ako je broj intervencija 70 i više, kasa generiše vizuelno upozorenje kod svakog uključenja.

# 6. SERVISNI TESTOVI

Na displeju se prikazuje naziv izabranog testa;selekcija se vrši pomoću tastera   <РЕЖ >,<-%> ili <+%>.

Ulaz u izabrani test se vrši pritiskom na taster <ЗБИР>. Taster <БР> vraća nas iz podmenija Testovi u podmeni Programiranje, ili iz testiranja u odgovarajući submeni , podmenija Testovi.

- Testiranje oper. memorije (Тест. RAM мемор.) . Provjerava se čitanje i upis u operativnu memoriju kase. Ako je test uspješan, pojavljuje se poruka:

“RАМ мемор. ОК !”; u suprotnom slučaju pojavljuje se adresa na kojoj se javlja greška

- Testiranje Prog. memorije (Тест. софтвера). Na displeju se pojavljuje verzija softvera i kontrolna suma programske memorije,takođe se te informacije i štampaju

- Testiranje FM (Тест. фиск. мемор.): Vrši se čitanje svih punih i prvog praznog upisa u fiskalnu memoriju. Pri neuspješnom čitanje ili pogrešnoj kontrolnoj sumi, na displeju se pojavljuje poruka  “Грешка ФМ блок----“. Poslije pritiska bili kog tastera vrši se novi pokušaj da bi se taj upis pročitao. Kad test prođe uspješno na displeju se pojavljije poruka “Фискална мем.   ОК”, ista poruka se i štampa.

- Testiranje displeja (Тест. дисплеја). Na displeju se sukcesivno prikazuju svi znakovi  EFK karakter generatora. Test se završava pritiskom na bilo koji karakter.

- Testiranje tastature (Тест. тастатуре). Poslije svakog pritisnutog tastera  na displeju se pojavljuje njegovo ime. Test se završava sa 3 uzastopna pritiskanja tastera <БР>.

- Testiranje štampača (Тест. штампача). Štampaju se svi znakovi iz EFK karakter generatora.

- Testiranje interfejsa.

Naizmjenično se testiraju komunikacioni interfejsi 1-Vaga, 2-РС, 3-Barkod skener. Poslije priključenja testnog kabla na odgovarajući konektor, testiranje počinje pritiskom tastera  <ЗБИР>. Na displeju se prikazuje poruka: “СОМ1-ОК” ili “СОМ1-ЕRR”.

# 7. PORUKE O GREŠKAMA I UPOZORENJA

| Poruka za grešku | Mogući uzroci |
| --- | --- |
| Препуњен рачун | Dostignuto 100 prodaja ili je nadmašena najveća ukupna suma 999999.99 |
| Препуњивање | Količina ili suma veća od maksimalno dozvoljene. |
| Нема количина | Pokušaj da se proda artikl čije je stanje na lageru 0 a programirano je praćenje raspoložive količine |
| Нема продајe | Pokušaj da se obavi plaćanje ili storniranje bez prethodno izvršene prodaje |
| Није програмиран | Zabranjena upotreba artikla,podgrupe-odjeljenja ili vrste plaćanja (poništen naziv) |
| Уведите цену | Pokušaj prodaje po artiklu ili podgrupi-odjeljenju bez prethodno programitane cijene artikla |
| Нема количинe | Unijeta nulta količina artikla. Takođe nema komunikacije sa vagom ili je dobiveni podatak za količinu negativan |
| Нема везe!! | Nema veze sa centralnim kompjuterom u mreži |
| Нема контакта! | Nema veze između terminala i kase |
| Није дозвољено! | Centralni kompjuter u mreži ne dozvoljava zahtjevanu prodaju |
| Извjештај по арт. | Prepunjavanje prometa jednog ili većeg broja artikala. Završite trenutni račun i štampajte izvještaj. |
| Извjештај по ПГ ! | Prepunjavanje prometa jedne ili više podgrupa-odjeljenja |
| Извjештај по ГР ! | Prepunjavanje prometa jedne ili više grupa |
| Дневни извjештај ! | Prepunjavanje prometa neke pozicije u Dnevnom izvještaju. Izvršite Dnevni izvještaj sa poništavanjem ( nuliranjem) |
| Извjештај по КАС. | Prepunjavanje u veličini prometa jednog ili više kasira |
| Погрешна команда ! | Pogrešan ili trenutno nedozvoljen niz tastera |
| Ставите папир | Nema papira,prekontrolišite traku računa i kontrolnu traku |
| Загрејан штампач! | Povišena temperatura štampača. Sačekajte da se glava štampača ohladi. |
| Пуна књижица! | Puna elektronska knjižica/žurnal – više od 10.000 prodaja!. Morate da odštampate Dnevni izvještaj sa poništavanjem. |
| Остаје ХХ бл.ФМ | Fiskalna memorija je gotovo puna. Poruka se štampa prije svakog Dnevnog izvještaja i prikazuje na ekranu displeja ako je u fiskalnoj memoriji ostalo mjesta za manje od 50 izvještaja |
| Пуна ФМ! | Puna fiskalna memorija. Kasa ne može da radi u režimu evidentiranja i obavlja funkcije režima Programiranja koje trebaju upis u FM jer je puna. Mogu se štampati izvještaji i prebacivati podaci na PC računar. |
| БП: хх | Broj promjena poreskih stopa veći od 24 (xx broj 25-30) |
| БР: хх | Broj urađenih reseta veći od 39 (xx broj 40-50) |
| БС: хх | Broj urađenih servisnih intervencija veći od 69 (xx broj 70-80) |
| БО: хх | Broj odštampanih dnevnih izvještaja veći od 1744 |

# 8. INTERFEJSI

Interfejsi su smješteni na 4 TS6P4C (telefonska)  konektora sa donje  strane kase. Iznad svakog konektora postoji mala slika koja asocira na tip priključka.

## 8.1 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK ELEKTRONSKE VAGE

Parametri interfejsa su sljedeći:

Brzina prenosa:   9600 bita/sec

Format podataka    : - 8 informacionih bita

- 1 stop bit

- bez pariteta

Komandni zahtjev za preuzimanje podatka o težini  - 1 byte - AA HEX

Odgovor za grešku 1 bajt – BB HEX u sljedećim slučajevima:

- nepoznata vrijednost

- premašenje opsega

- težina ispod minimuma

- negativna vrijednost težine.

Odgovor nakon zahtjeva za slanje podtaka o težini npr. 14875 g – 4 bajta

| I bajt | II bajt | III bajt | IV bajt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 48 | 75 | CRC |
| BCD | BCD | BCD | HEX |

Četvrti bajt je artimetička suma prethodna tri.

Pozicija signala na konektoru je sljedeća:

| Funkcija-VAGA | Konektor TS6P4C |
| --- | --- |
| GND | 1 |
| Rx | 3 |
| Tx | 2 |

## 8.2 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK BARKOD SKENERA

Parametri interfejsa su sljedeći:

- Brzina prenosa       : 9600  bita/sec

- Format podataka    : 8 bita podataka

1 stop bit

bez pariteta

- Bez signala CTS/RTS (no  handshaking)

Parametri za skener:

- Terminator – CR/LF

- Transmit ček karakter – onemogućen

| Funkcija SKENER | Konektor DB 9 - SKENER | Konektor TS6P4C |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 1 |
| Rx | 3 | 3 |
| Tx | 2 | 2 |
| Vcc +5V | 9 | 4 |

## 8.3 INTERFEJS ZA PRIKLJUČAK PC

Parametri interfejsa su sljedeći:

Brzina prenosa:   57600 bita/sec

Format podataka    : - 8 informacionih bita

- 1 stop bit

- bez pariteta

Bez signala CTS/RTS (no  handshaking)

Pozicija signala na konektoru je sljedeća:

| Funkcija-PC | Konektor DB9-PC | Konektor TS6P4C kasa |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 1 |
| Rx | 2 | 3 |
| Tx | 3 | 2 |

Slika 38 Kabl PC – kasa

## 8.4 INTERFEJS ZA SERVISNI PORT TERMINALA (BANKOVNI TERMINAL)

Parametri interfejsa su sljedeći:

- Brzina prenosa       : 115200 bita/sec

- Format podataka    : 8 bita podataka

1 stop bit

bez pariteta

Bez signala CTS/RTS (no  handshaking)

Spojeni pinovi 7 i 8 na konektoru za PC.

| Funkcija -PC/BANK. TERM. | Konektor DB 9-PC | Konektor TS6P4C kasa |
| --- | --- | --- |
| GND | 5 | 1 |
| Rx | 2 | 3 |
| Tx | 3 | 2 |
| DB 9 -8 PC | 7 |  |

9. OPIS KOMUNIKACIJE IZMEĐU EFK I PC

Opis komunikacije ćete naći u posebnom Uputstvu sa opisom protokola kasa-PC.

# SPISAK KOMPONENATA EFK FAVOURITE

| PLOČA UPRAVLJANJA |
| --- |
|  | Oznaka | Naziv | Kol. |
| 1 | R3, R32 | Otpornik 51 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 2 |
| 2 | RO1 | Otpornik 100 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 3 | R5, | Otpornik 220 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 4 | RKM | Otpornik 470 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 5 | R15 | Otpornik 2,2K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 6 | RKP, R6 | Otpornik 4.7K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 2 |
| 7 | R8 | Otpornik 8.2K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 8 | R4,R7,R9(R14,R17(R21, R27(R30,R33,R37(R40 | Otpornik 10K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 22 |
| 9 | R02 | Otpornik 20K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 10 | R16 | Otpornik 56K 0.25W 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 11 | R25 | Otpornik 1K 0.25W 1% 1206 “Rohm” | 1 |
| 12 | R2, R26 | Otpornik 1K3 0.25W 1% 1206 “Rohm” | 2 |
| 13 | RM2 | Otporna matrica CRA4 4k7 SMD1206 „PHYCOMP” | 2 |
| 14 | RM1 | Otporna matrica CRA4 10k SMD1206 „PHYCOMP” | 2 |
| 15 | C3 | Kondenzator elektrol. 4700uF/16V “Conis” | 1 |
| 16 | C4,C5 | Kondenzatot tantal TPS 68uF/16V SMD | 2 |
| 17 | CF1(CF5, C16, C21 | Kondenzator keramički 100nF/50V 10% 1206 “Rohm” | 7 |
| 18 | C12(C15, С17(С20, C22, C23 | Kondenzator keramički 1uF/50V 10% 1206 “Rohm” | 10 |
| 19 | C1, C2 | Kondenzator keramički 33pF/50V 10% 1206 “Rohm” | 2 |
| 20 | VD10, VD11 | Dioda 1N4007 SMA “Rohm” | 2 |
| 21 | VD8,VD9 | Dioda LL4148 MMELF „Vishay” | 2 |
| 23 | VD1(VD6,VD12,VD13 | Dioda BAS85 MMELF „Vishay” | 8 |
| 24 | VD7 | Dioda SS14 SMA “Fairchild” | 1 |
| 25 | VT1,VT3,VT8, TO1 | Tranzistor BC847 SOT23 “Philips” | 4 |
| 26 | VT2, VT4, VT7 | Tranzistor DTC114TKA SOT23 “Rohm” | 3 |
| 27 | VT5,VT6 | Tranzistor 2SD2212 SOT89 “Rohm” | 2 |
| 28 | D1 | IC W78LЕ52A24PL 8 K FL. „WINBOND” | 1 |
| 29 | D2 | IC 74HCT573 SO-20 “Fairchildsemi” | 1 |
| 30 | D3 | IC M27С1001-10F3 EPROM1MBit “ST” | 1 |
| 31 | D4 | IC V3021 SO8 “ MARIN SA” | 1 |
| 32 | D5 | IC BS 62LV1027SIP-55 128 kb SRAM SOP-32 “ NEC ELECTRONICS” | 1 |
| 33 | D6 | IC 74HCT541 SO-20 “Fairchildsemi” | 1 |
| 34 | D7 | IC LM393D SO8 “Philips” | 1 |
| 35 | D8 | IC LB1838M MFP14S „SANYO” | 1 |
| 36 | D9 | IC 74HCT02D SO-14 “Philips” | 1 |
| 37 | D10 | IC LF50CDT 5.0V DPAK „ST Microelectronics” | 1 |
| 38 | D11,D17 | IC V6340 O SOT23„ЕМ Microelectronic” | 2 |
| 39 | D12 | IC V6340 L SOT23 „ЕМ Microelectronic” | 1 |
| 40 | D13,D15 | IC MAX232CW SO-16 „MAXIM” | 2 |
| 41 | D14 | IC 74HCT4052D SO-16. “Philips” | 1 |
| 42 | D16 | IC HT7533-1 SOT89 . “Holtek” | 1 |
| 43 | Q1 | Kvarc 11059КНZ HC49/4H “C-MAC” | 1 |
| 44 | Q2 | Kvarc satni 32.768КНZ “C-MAC” | 1 |
| 45 | BATT | Akumulatorska baterija Z3A65 3.6v/65mAh “Emerich” | 1 |
| 46 | BUZ | Buzer PB1221P “ECM” | 1 |
| 47 | PWR | Konektor СЗ 4/32 | 1 |
| 48 | APS | Konektor 27FMN-BTK-A “JST” | 1 |
| 49 | LCD1, LCD2 | Konektor HN2X40 “Komet” | 2 |
| 50 | VIN,GND | Konektor HN1X40 “Komet” | 1 |
| 51 | FM | Konektor HN2x40 “Comet electronics” | 1 |
| 52 | I1,I2,I3,I4 | Konektor JACK 4p/4c SMD “Komet ” | 4 |
| 53 | ED3 | Podnožje za IC 32 pin, 15,24mm SMT “Digi-key ” | 1 |
| 54 | ED1 | Podnožje za IC PLCC44 SMT “Komet” | 1 |
| 55 | DISPLEJ | LCD displej alfanumerički CBC 016001I04-BIW-R 1x16 karaktera | 2 |
| 56 | TASTATURA | Tastatura za Favourite tip- CZ | 1 |
| 57 | KUTIJA | Kutija za FAVOURITE- BG | 1 |
| 58 | ŠTAMPAČ TERMALNI | Printer APS МP215-LV-DS | 1 |
| 59 | AKU BATERIJSKI PAK | 5 х АА NiMH 1.2V 2000 mAh | 1 |
| 60 | GPRS ANTENA | 900/1800 MHz | 1 |
| 61 | R1 | Otpornik 1K1 0.25W 1% 1206 “Rohm” | 1 |
| 62 | Cn | Kondenzator elektrol. 2200uF/16V “Conis” | 1 |
| ADAPTER ZA NAPAJANJE |
| 1 | R8 | Otpornik 0,125W 6,8R 5% 0805 “Rohm” | 1 |
| 2 | R2 | Otpornik 0,125W 100R 5% 0805 “Rohm” | 1 |
| 3 | R5 | Otpornik 0,125W 200R 5% 0805 “Rohm” | 1 |
| 4 | R4 | Otpornik 0,125W 4k7 1% 0805 “Rohm” | 1 |
| 5 | R3 | Otpornik 0,125W 10k1 1% 0805 “Rohm” | 1 |
| 6 | R9, R10 | Otpornik 0,25W 220 5% 1206 “Rohm” | 2 |
| 7 | R7 | Otpornik 0,25W 10k 5% 1206 “Rohm” | 1 |
| 8 | R6 | Otpornik 0,5W 2M 5% “Rohm” | 1 |
| 9 | RT1 | Termistor NTC 25 “Rohm” | 1 |
| 10 | C7,C9, C10 | Kondenzator elektrolitski 1000uF/16V “Conis” | 3 |
| 11 | C5 | Kondenzator elektrolitski 47uF/ 25V “Conis” | 1 |
| 12 | C2 | Kondenzator elektrolitski 47uF/400V “Conis” | 1 |
| 13 | C1 | Kondenzator 100nF/275V -X2 “Rohm” | 1 |
| 14 | C6, C 11,C12 | Kond. keramički 100nF/50V 10% 0805 “Rohm” | 3 |
| 15 | C4 | Kond. keramički 10nF/400V 10% “Rohm” | 1 |
| 16 | C3 | Kond. keramički 100nF/400V 10% “Rohm” | 1 |
| 17 | C8 | Kondenzator 1nF/1.6kV Y1 . “Rohm” | 1 |
| 18 | D1 | Zener dioda P6KE200A “Fairchild” | 1 |
| 19 | D2 | Grec DB 107 “Digi-key” | 1 |
| 20 | D3 | Impulsna dioda HER107 “Digi-key” | 1 |
| 21 | D4 | Dioda LL4148 MMELF “Fairchild” | 1 |
| 22 | D5 | Dioda impulsna MBR1635 TO220H-2 “Digi-key” | 1 |
| 23 | U1 | Impulsni regulator TOP247Y “PI” | 1 |
| 24 | U2 | Optokapler LTV817 SMD “Liteon” | 1 |
| 25 | U3 | Nap. referenca TL431BID TO-92 “Motorola” | 1 |
| 26 | L1 | Mrežni filtar UT20-A07-333 “Comet electronics” | 1 |
| 27 | L2 | Ind. filtar BLM41PG600SN “Panasonic” | 2 |
| 28 | T1 | Impulsni transformator FPS.01.02.02 | 1 |
| SPISAK KOMPONENTI GPRS MODULA |
| 1 | R30 | Otpornik 0.125W 0 5% 0805 FARNELL” | 1 |
| 2 | R19, R22(R24 | Otpornik 0.125W 220 5% 0805 “FARNELL” | 4 |
| 3 | R11 | Otpornik 0.125W 1k 5% 0805 “FARNELL” | 1 |
| 4 | R14, R17, R18 | Otpornik 0.125W 10k 5% 0805 “FARNELL” | 3 |
| 5 | R12 | Otpornik 0.125W 33k 5% 0805 “FARNELL” | 1 |
| 6 | R13 | Otpornik 0.125W 47k 5% 0805 “FARNELL” | 1 |
| 7 | R10,R15,R16 | Otpornik 0.125W 100k 5% 0805 “FARNELL” | 3 |
| 8 | R1 | Otpornik 0.125W 220R 1% 0805“FARNELL” | 1 |
| 9 | R2 | Otpornik 0.125W 300R 1% 0805“FARNELL” | 1 |
| 10 | R25, R26 | Otpornik 0.25W 100 5% 1206 “FARNELL” | 2 |
| 11 | R40 | Otpornik 0.25W 220 5% 1206“FARNELL” | 1 |
| 12 | R41 | Otpornik 0.125W 10k 5% 1206“FARNELL” | 1 |
| 13 | R52 | Otpornik 0.25W 68R 1% 1206 “FARNELL” | 1 |
| 14 | R50 | Otpornik 0.25W 120R 1% 1206 “FARNELL” | 1 |
| 15 | R51 | Otpornik 0.25W 220R 1% 1206 “FARNELL” | 1 |
| 16 | C25, C26 | Kond. keramički 33pF/50V 10% 1206 “Rohm” | 2 |
| 17 | C23 | Kond. keramički 100pF/50V 0805 “Rohm” | 1 |
| 18 | C22, | Kond. keramički 1nF/50V NPO 0805 “Rohm” | 1 |
| 19 | C4, C21, C27(C32 | Kond. keramički 100nF/50V 0805 Y5V “Rohm” | 8 |
| 20 | C41 | Kond. keramički 1nF/50V NPO 1206 “Rohm” | 1 |
| 21 | C1 | Kond. keramički 100nF/50V 1206 X7R “Rohm” | 1 |
| 22 | C24 | Kond. keramički 220nF/50V 0805 “Rohm” | 1 |
| 23 | C42 | Kond. keramički 1uF/50V 1206 Y “Rohm” | 1 |
| 24 | C6, C9 | Kond. keramički 1uF /50V 10% X7R 1210 “Rohm” | 2 |
| 25 | C7, C8 | Kondenzator tantal 330uF/10V case E “EPCOS” | 2 |
| 26 | C3 | Kondenzator elektrolitski 100uF/10V Ф5 RM2 H11 “Conis” | 1 |
| 27 | C2, C5 | Kondenzator elektrolitski 470uF/35V 105С Кат. “Conis” | 2 |
| 28 | D7 | Šotki dioda 1PS76SB21 SOD 323 “Philips” | 1 |
| 29 | D11 | Dioda 1N4003 “Philips” | 1 |
| 30 | D6 | LED dioda L-934GD zelena 3mm „Kingbright” | 1 |
| 31 | D5 | LED dioda L-934RD crvena 3mm „Kingbright” | 1 |
| 32 | D2 | Dioda SM15T36AST Microelectronocs | 1 |
| 33 | DP, DB | Dioda šotki 30BQ060 „International Rectifier” | 2 |
| 34 | D10 | LED dioda KPC-3216EC crvena SMD 1206 „Kingbright” | 1 |
| 35 | Q1(Q3 | Tranzistor BC847BS SOT363 NPN SC-88 “Philips” | 3 |
| 36 | U9 | IC MAX3222ECUP SSOP20/TSSOP20 „MAXIM” | 1 |
| 37 | U3 | IC PIC12F509-I/SN SOIC150-8 „MICROCHIP” | 1 |
| 38 | U2 | IC LM350T 221A-04 „NSC ” | 1 |
| 39 | U6 | IC 74HC00ADG SOIC-14 „MOTOROLA” | 1 |
| 40 | U1 | Stabilizator LM317T TO-220 “SGS Thomson” | 1 |
| 41 | L3, L4 | Ferit BLM18TG601TN1D 600R/100MHz “FARNELL” | 2 |
| 42 | L1 | Induktivni filtar ZJYS5103-2PLT-01 “TDK” | 1 |
| 43 | BT1 | Litijeva baterija 3V CR2032 - vertikalna montaža “Digikey” | 1 |
| 44 |  | Siemens TC65 modul“Siemens” | 1 |
| 45 | SIM1 | Držač za SIM karticu za GSM 5145299-2 “TYCO” | 1 |
| 46 | U5 | Konektor Molex 53748-0808 за GSM TC65 80pin 0.5mm H0.4mm | 1 |
| 47 | PWR | Konektor C3 4/32 “ ЗТС - Девин” | 1 |
| 48 | H2 | Konektor HN2x40 “Comet electronics” | 1 |
| 49 | MOT | Konektor СШМ2-1-1 “ ЗТС - Девин” | 1 |
| 50 | BAT | Konektor СШМ3-1-1 “ ЗТС - Девин” | 1 |
| 51 | BOX, MPWR | Konektor YDJ1134 (2.1) “Comet electronics” | 2 |
| 52 |  | Mrežna kartica R9D2KKFR0F “ CODICO” | 1 |
| PLOČA FISKALNE MEMORIJE |
| 1 | R1 ( R2 | Otpornik 0.25W 10k 5% 1206 “Rohm” | 8 |
| 2 | C1, C2 | Kond. keramički 33pF/63V 1206 “Rohm” | 2 |
| 3 | Q1 | Kvarcni oscilator11.059MНz HC49/4HSMX | 1 |
| 4 | D2 | IC AT45DB321B SOIC-8 „ATMEL” SER. FLASH 32 Mbita | 1 |
| 5 | D1 | IC AT89C4051 „ATMEL” FLASH 4K | 1 |

# PLOMBIRANJE

### 11.1  PROIZVOĐAČKA I SERVISNA PLOMBA

Slika 39

Na slici je prikazana pozicija vijаka  za postavljanje proizvođačke i servisne plombe. Ona

se nalazi na pozadini fiskalne registar kase. Posle zatvaranja kase nanosi se pečatna

masa na označenе pozicijе i odgovarajućim pečatom vrši plombiranje. Unutrašnjosti kase se ne može pristupiti bez skidanja proizvođačke ili servisne plombe.

### 11.2   PROGRAMSKA I FISKALNA PLOMBA

Slika 40

Slika 41

Na slici pozicije 1 i 2 predstavljaju mjesto postavljanja programske plombe a na mjestu 3 i 4 FM plombe na konektor fiskalnog modula i modul,a na poziciji 5 plombe na operativnu memoriju. Plombe su tipa naljepnice. . Na kućište kase , na mjestu gdje se stavlja zaliveni fiskalni modul kanuti  na 2 mjesta po kap brzo-vezivajućeg ljepila radi  blagog učvršćenja modula za donji poklopac kase.

Slika 42

Položaj programske plombe (6 ) postavljene na kratkospojnik J1 na konektoru za programiranje GPRS modula. Plomba je tipa naljepnice.

# 12. ALGORITAM RADA EFK

# ALGORITAM RADA TERMINALA

Algoritam rada  terminala data je po nitima (procesima)

## GLAVNA NIT

## SETAP NIT

## NIT ZA KOMUNIKACIJU SA KASOM

## NIT ZA KOMUNIKACIJU NA SERVER

## NIT ZA PRIJEM SMS PORUKA

## NIT ZA prijem poziva sa autorizovanog telefona

## VOČDOG NIT

# 14.   PRILOZI

Detaljna električna šema tastature i interfejsa štampača

Detaljna električna šema  fiskalnog modula

Detaljna električna šema mrežnog adaptera

# Text boxes

+ 5 V

BS 62LV1027

==================   Назив фирме

Адреса фирме

Назив објекта

Адреса објекта

ИБО: 1234567890123

ИПО:  234567890123

ИБФМ: СЕ123450

------------------

Сервисирање

------------------

БС:04

------------------

21.07.2008-11:55 Б

21.07.2008-12:40

==================

POKLOPAC

+ 7,8 V

+ 7,8 V

6

5

4

3

2

1

ka R15/R16

68+2200 uF

+ 3.3 V

PD*

D10

Vin

Vin

PAPIR

GORNJI POKLOPAC

TASTATURA

DONJI POKLOPAC

GPRS LED

ANTENA

LADICA

ADAPTER PRIKLJ.

UKLJ./ISKLJ.

DISPLEJ KASIRA

DISPLEJ KUPCA

Назив фирме

Адреса фирме

Назив објекта

Адреса објекта

ИБО: 1234567890123

ИПО:  234567890123

ИБФМ: СЕ123450

------------------

КАСА БР. СЕ123450

Уведено у експл.

01.02.2007-13:14

СУМА  9999999.99